## Slide 1: 組込みリアルタイムOS入門 2016年度
YRP Ubiquitous Networking Lab.
TRON Forum

## Slide 2: 第１章 情報処理型コンピュータと 組込みコンピュータ

## Slide 3: 情報処理型のコンピュータ（１）
パーソナルコンピュータ
サーバ
スーパーコンピュータ
コンピュータらしいコンピュータ

## Slide 4: 情報処理型のコンピュータ（２）
IBM 360
“K”（京）スーパーコンピュータ
Apple II
Cray 1
ENIAC
Atanasoff-Berry Computer

## Slide 5: 組込み型のコンピュータ（１）
携帯電話
ビデオカメラ
デジカメ
コピー機
ファックス
自動車
カーナビ
ＭＤプレイヤ
ＤＶＤデッキ
自動販売機
これらにも全部、コンピュータが入っている
「組込みコンピュータ」（Embedded Computer）

## Slide 6: 組込み型のコンピュータ（２）

## Slide 7: 二つの種類のコンピュータ
情報処理型コンピュータ
  いわゆる、「コンピュータ」らしいコンピュータ
  主な目的は、「情報」を扱うこと。
    情報＝数値、文字、絵、音声、動画、…
  人間に例えると、「頭脳」型コンピュータとも言われる。
組込み型コンピュータ
  最終形が、「コンピュータ」と呼ばれないものに組込まれているコンピュータ
  主な目的は、実世界の中で、「機器」を制御すること。
  人間に例えると、「反射神経」型コンピュータとも言われる。

## Slide 8: 第２章 「組込み」システムとは？

## Slide 9: 組込みシステムの定義
センサやアクチュエータ、他の機械システム等と協調して動作するコンピュータシステム
例
  家電製品の制御システム
  ファックスやコピー機の制御
  自動車の制御システム
  携帯電話
  など…

## Slide 10: 組込みシステムの要件（従来からの要件）
リアルタイムシステム
  計算処理よりも、入出力処理、通信処理が中心
  モノを制御するため、高い応答性能が要求される
性能、サイズのチューニング
  製品ロット数が大きくなると、ハードウェアコストの割合が増大
  価格競争に勝つには、（特にハードウェア）コストを極限まで下げる
  結果として厳しいリソース制約上でソフトウェア開発
  コンパクトな実装
専用化されたシステム
  必要のない機能を削除することでチューニング可能
高い信頼性
  組込みシステムは、クリティカルな応用の場面も多い
  ネットワークアップデートなどの仕組みがないものは、システムの改修に多大なコスト

## Slide 11: 組込みシステムの要件（新しい要件①）
ユビキタス時代を迎え、組込み機器もネットワーク接続され、単体では動作しない。
ネットワーク通信機能
  サーバとの連携で、機能を実現
  他の製品やサービスとの連携
セキュリティ
  暗号通信
  認証通信

## Slide 12: 組込みシステムの要件（新しい要件②）
省資源・省電力
  増えるモバイル型の組込み機器
  バッテリーの持続時間は、製品競争力上重要
  世界的な省エネルギー意識の高まりから、省電力であることは重要
使いやすく、やさしい利用者インターフェース
  幼児からお年寄りまで。

## Slide 13: 第３章 「リアルタイム」システム Real-time System

## Slide 14: 組込み型コンピュータで特に重要な実時間性
身の回りの「組込みコンピュータ」の仕事は？
  給料計算や数値計算をするわけではない。
実世界の動きにあわせ、人間にサービス
  実世界の時間に合わせて動作する
「リアルタイム（実時間）システム」（Real-time System）

## Slide 15: リアルタイムシステムとは？（１）
一般的には、次々に起こる実世界の事象（イベント）に合わせて 「素早い」処理することが求められるようなシステム
入出力処理
機器類の制御
実時間の進行に追従
どこまで早ければ、「素早い」のか？

## Slide 16: リアルタイムシステムとは？（２）
システムに与えられた時間制約条件を満たすために十分な素早さをもっていればよい。
重要なポイントは「時間制約条件を満たす」こと
高速なCPUだけでは、時間制約条件を満たすことは困難。
  ソフトウェアやプログラム上で、時間制約を扱うことができる必要がある。
  それがリアルタイムシステム

## Slide 17: リアルタイムシステムの定義
リアルタイムシステムは、利用できる計算機資源 (resource) に限りがある中で、故障のような厳しい結果をもたらす応答時間制約を満たすことができるシステム
  「故障」＝システム仕様での要求を満たせないこと
リアルタイムシステムとは、その論理的正当性が、アウトプットの正確性とその時刻の両方に依存するシステム
  （例）システムへの要求＝「127＋382の答えを求めなさい。答えは３分後までに出しなさい（現在：12時23分）」
    （答） 509（12時30分）  リアルタイムシステムでは計算失敗の例となる
    （答） 509（12時24分）  リアルタイムシステムでも計算成功の例

## Slide 18: 時間制約を守るための方法
方針１
  デッドライン（deadline）が近い処理を先に実行する
    直感的にも自然な方法
    一定の条件のもとでは最適な方法であることが理論的にも証明されている（RMS: Rate Monotonic Scheduling）
方針２
  ①各処理それぞれの実行時間の予測
  ②処理時間が予測できれば、すべての時間制約を守るように処理の順番を調整（スケジューリング）
  ③処理時間が予測できない部分は、最悪処理時間を保証できる仕組みを入れる（タイムアウト）

## Slide 19: 方針１ デッドラインが近い処理を先に実行

## Slide 20: スケジューリング（scheduling）
複数の処理があるとき、どういう順番で処理を進めれば、都合が良い・最適な仕事をやれるか、を求める問題のこと。
リアルタイムシステムでは、時間制約を満たす（＝デッドラインを守る）ことができるような順番で処理をしたい

## Slide 21: 一般的なスケジューリング
Round Robin Scheduling（ラウンドロビン）
  一定時間毎に処理を順番に実行していくやりかた
  もともとは大型計算機で、処理のCPU使用時間に比例した従量課金を処理しやすいためのスケジューリング方式
  デッドラインと処理の順番に関係がなく、リアルタイムシステム向けでない。

## Slide 22: デッドラインが先の処理を先に行なう スケジューリング
処理に優先度が付けられる
優先度の高い処理は他から（より優先度の低い処理には）邪魔されない。
優先度の高い処理は、低い優先度の処理を横取りする（Preemption）
優先度の高い処理は、優先度の低い処理より優先して実行されるため、先に終えることができる

## Slide 23: より現実に近い例：組込み型と情報処理型の違い
Task A
Task B
Task C
Event X
Event Y
wait
wait
Response for Y
Response for X
Handling X
Handling X
Handling Y
Deadline for X
Deadline for Y
Task A
Task B
Task C
Event X
Event Y
Response for Y
Response for X
Handling X
Handling X
Handling Y
Deadline for X
Deadline for Y
Round Robin Scheduling
Prioritized Preemptive Scheduling
Priority

## Slide 24: 【参考】 Rate Monotonic Scheduling理論
システムに、処理（タスク）の優先度をつけて、優先度の高い処理は低い処理を横取りできるメカニズムがある前提で、締切が近いタスクから高い優先度をつけて処理するのが、最適スケジューリングであることを証明した理論
リアルタイムOSが優先度＋横取りスケジューリングを備えている、理論的根拠となっている。

## Slide 25: 方針２ 処理の予測可能化 ＋スケジューリング

## Slide 26: 処理時間を予測できるためには？
基本的には、コードを見て、計算機の処理性能がわかれば、処理時間は予測できるはず（理論的には）。
予測できないケースI/Oやネットワーク通信など、自分が管理できない外部の処理に依存する場合
  （例）インターネットのパケットの返事がいつ戻ってくるか？
    パケットロスしていたら、永遠に戻らない
  （例）ハードディスクの読み取りがいつ終わるか？
    故障していたら、永遠に終わらない

## Slide 27: 自分が管理できない外部の処理に依存
I/Oやネットワーク通信など
  （例）インターネットのパケットの返事がいつ戻ってくるか？
    パケットロスしていたら、永遠に戻らない
  （例）ハードディスクの読み取りがいつ終わるか？
    故障していたら、永遠に終わらない
解決方法
  処理に “Time Out” を設定し、どうしてもダメな時の最悪時間を設定できるようにする
When?
When?

## Slide 28: まとめ
リアルタイムシステム
  故障のような厳しい結果をもたらす応答時間制約を満たすことができるシステム
締切が近い処理を優先的に実行
  優先度ベース、Preemptive（横取り）スケジューリング
処理の予測可能性に基づいたスケジューリング
  タイムアウト機能による最悪時間保証

## Slide 29: 第４章 組込みリアルタイム システムの機能

## Slide 30: 組込みリアルタイムシステムの例
[EVENT]
FAX受信
[EVENT]
コピーボタン押下
[EVENT] 印刷データ受信
[EVENT] コピー文書 セット
[EVENT]
紙づまり
all-in-one (copier, fax, and printer) machine
Copy Processing Task
Print Processing Task
Exception Handing Task
Fax Processing Task
Copy Processing Task

## Slide 31: 組込みリアルタイムシステムの内部
Copy Processing Task
Print Processing Task
Exception Handing Task
Fax Processing Task
組込み リアルタイムOS
相互協調
相互協調

## Slide 32: 組込みリアルタイムOSの機能
複数のタスクやハンドラの間の協調動作を管理する
タスク（スレッド、プロセス）管理
  スケジューリング、ディスパッチング
タスク間同期
タスク間通信
資源（記憶）管理
時刻／時間管理
Notes: ここでは、リアルタイムシステムで重要な５つの機能をより詳しく学習します。
  並行処理
  同期
  通信
  実時間処理
  記憶管理

## Slide 33: １ タスク管理 （Task Management）

## Slide 34: 組込みリアルタイムシステムの例（再度）
[EVENT]
FAX受信
[EVENT]
コピーボタン押下
[EVENT] 印刷データ受信
[EVENT] コピー文書 セット
[EVENT]
紙づまり
all-in-one (copier, fax, and printer) machine
Copy Processing Task
Print Processing Task
Exception Handing Task
Fax Processing Task
Copy Processing Task

## Slide 35: マルチタスク処理
並列に動作する独立な処理＝タスク（task）
  ...各「タスク」が独立に発生した事象を扱う
  ファックス受信  Fax Processing Task
  印刷データ受信  Print Processing Task
  コピーボタン押下  Copy Processing Task
  紙づまり検知  Exception Handling Task
１つのコンピュータの上で、複数の独立した処理を同時に動かす機能  マルチタスク処理（multitask）

## Slide 36: タスクスケジューリング（task scheduling）
一つのコンピュータ上で、複数のタスクに動作させる処理＝マルチタスク処理
同時とはいっても、CPUを使う時間帯を複数のタスクに別々に振り分けて、順番に使う ＝タスクスケジューリング
  ※時間分割の長さ、分割方法によって様々な方式

## Slide 37: リアルタイム方式 （Real-time Scheduling）
以下の方式を融合したものが一般的
優先度ベース（Priority-Based Scheduling）
  A task can have a priority.
  Tasks with higher priorities can be allocated a CPU in prior to tasks with lower priorities.
横取り型（Preemptive Scheduling）
  A scheduling is called preemptive if it is capable of forcibly removing processes from a CPU when it decides to allocate that CPU to another process.
イベント駆動型（Event-Driven Scheduling）
  Event-driven scheduling switches tasks only when an event of higher priority needs service.
    This is also called preemptive priority, or priority scheduling.

## Slide 38: リアルタイム方式とラウンドロビン方式
Task A
Task B
Task C
Event X
Event Y
wait
wait
Yへの応答
Xへの応答
Handling X
Handling X
Handling Y
Deadline for X
Deadline for Y
Task A
Task B
Task C
Event X
Event Y
Yへの 応答
Xへの 応答
Handling X
Handling X
Handling Y
Deadline for X
Deadline for Y
ラウンドロビン スケジューリング
優先度ベース
スケジューリング
優先度

## Slide 39: ２ 同期 Synchronization

## Slide 40: 同期（Synchronization）の必要性
タスクの相互関係  タスクが全く独立なわけではない。  互いに関係がある...どんな関係？
【相互関係１】仕事の依存関係
  Ａの仕事がおわらないと、Bの仕事が始まらない。 （例）学生のレポートが提出されて、初めて教師は採点する。
【相互関係２】道具を共有している関係
  AとBが同じ道具を使って仕事をする。 （例）2人の大工に１つののこぎり
タスクの間の相互関係に合わせて、処理の実行を調節すること  同期（Synchronization）

## Slide 41: 【相互関係１】仕事の依存関係による同期
依存関係
  Ａの仕事がおわらないと、Bの仕事が始まらない。 （例）学生のレポートが提出されて、初めて教師は採点する。
必要な同期機構
  生徒Aの宿題が終わる→（同期）→教師Bが採点を開始する
生徒A
教師B
宿題

## Slide 42: 【相互関係１】仕事の依存関係がある時の同期 イベントフラグ（event flag）
仕事に依存関係がある状況で…
  先に仕事をしていたタスクが、ある処理が終わったという「事象（イベント）」を、次のタスクに伝える  イベントフラグ
イベントフラグの機能
  事象の通知をタスク間で通信する
  ビットパターンを事象に割り当てることで利用
  OR待ちやAND待ちなどの事象待ちが可能
  パターンが一致すれば同時に複数のタスクを待ち状態から復帰可能

## Slide 43: イベントフラグの基本機能
イベントフラグは、２種類の状態を持つ
  Set状態
  Clear状態
イベントフラグへの基本操作
  セット (Set)命令  イベントフラグは”Set”状態になる
  クリア (Clear)命令 イベントフラグは “Clear”状態になる
  ウェイト (Wait)命令
    イベントフラグが”Clear”状態  そのタスクをイベントフラグが”Set”状態になるまで待たせる。
    イベントフラグが”Set”状態  そのタスクは動作をそのまま継続する
１つのイベントフラグは１ビットで実現可能
  上記の基本操作では8個、16個等のイベントフラグをまとめて操作
  複数イベントフラグのAND待ちやOR待ちができる

## Slide 44: イベントフラグの例：Task B終了Task A起動
Task B 優先度：低 (Priority = Low)
Tasks A 優先度：高 (Priority = High)
④イベントフラグをセット tk_set_flg()
Event Flag F
①イベントフラグを作る tk_cre_flg()
②イベントフラグを待つ tk_wai_flg()
Event Flag Fを 作る
待ち状態 (WAIT)
F ≠ 1
Event flagにより タスク起動
③処理実行
0
0
1
1
実行状態 （RUN）
実行可能状態（READY）
F = 1
待ち状態 (WAIT)
実行状態 （RUN）
実行状態 （RUN）
⑤イベントフラグ待ち解除
実行可能状態（READY）
⑥処理実行

## Slide 45: 【相互関係２】道具の共有関係による同期
依存関係
  AとBが同じ道具を使って仕事をする。
    （例）2人の大工に１つののこぎり
必要な同期機構
  Aがのこぎりを使い終わる→（同期）→Bがのこぎりを使い始める

## Slide 46: 【相互関係２】道具を共有している時の同期 排他制御（mutual exclusion）
排他制御（mutual exclusion）
  同期方式の一つ
  複数のタスクで、道具を共有している関係で、同じ道具を複数のタスクが同時に使うと、おかしなことがおこる。そこで、ある道具を使えるタスクを一つに限定し、その処理が終わるまで、他を排除する制御が必要
実例
  データを更新している最中にそのデータを読み出すと、中途半端な値が得られてしまう。
  データの更新処理が始まってから終わるまでは、同じタスクがずっとアクセスし続けるようにする。

## Slide 47: セマフォ（Semaphore） (1)

## Slide 48: セマフォ（Semaphore） (2)
並行プログラミング環境において、複数のタスク（プロセス）から共通資源へのアクセス を制御するために用いられる、防御変数 or 抽象データ型
セマフォは競合状態を防ぐ為に用いる。
問題点
  セマフォを用いると、デッドロックが起こる可能性がある。
    例：dining philosophers problem

## Slide 49: セマフォの基本動作（バイナリセマフォ）
S == 0
「きわどい領域」に入る事が禁止されている状態
S==1
「きわどい領域」に入ることが出来る状態
P命令
P(S)
V命令
V(S)
一般機能名 | T-Kernel システムコール
P (S) wait semaphore | tk_wai_sem()
V (S) signal semaphore | tk_sig_sem()
T-KernelでのP命令、V命令
S==0の状態でP命令が呼ばれた場合は、他のタスクがV命令を発行し、 S==1にするまでWAITする

## Slide 50: ２種類のセマフォ
バイナリセマフォ
  共有資源にアクセスするタスク（プロセス）を一つに限定するためのメカニズムで。
  変数の値として“true/false” ( = locked/unlocked) を持つ。
計数セマフォ
  共有資源にアクセスするタスク（プロセス）の数を、決まった複数個に限定するメカニズム。
  アクセスする上限数〜0の間の値をとる。

## Slide 51: 競合状態の回避するプログラミング例
:
P(S);
…際どい領域 （競合しうる状態）…
V(S)
:
:
P(S);
…際どい領域 （競合しうる状態）…
V(S)
:
Task 1
Task 2

## Slide 52: セマフォの例：Task B獲得Task A獲得
Task B 優先度：低 (Priority = Low)
Tasks A 優先度：高 (Priority = High)
Semaphore S
Sを作る (S = 1)
⑤処理実行
④セマフォを獲得 tk_wai_sem()  失敗
①セマフォを作る tk_cre_sem()
②セマフォを獲得 tk_wai_sem()  成功
S = 0
③イベント
S = 0
S = 1
S = 0
⑦セマフォを獲得成功
⑥セマフォを解放 tk_sig_sem()
⑧処理実行
実行状態 （RUN）
実行状態 （RUN）
実行状態 （RUN）
実行状態 （RUN）
実行可能状態（READY）
実行可能状態（READY）
待ち状態 (WAIT)
待ち状態 (WAIT)

## Slide 53: ３ 通信 Communication

## Slide 54: 通信 （Communication）
仕事・処理の結果や情報を、あるタスクから別のタスクに伝えてやること＝通信（Communication）
例：学生がレポートを書く 教師はレポート採点
  学生・教師間の通信 ＝ レポートの内容

## Slide 55: 通信の方式（１） 共有記憶とメッセージ
複数のタスクが通信する方式の分類...
共有記憶方式とメッセージ方式
  共有記憶方式（Shared Memory）
    AとBが同じ記憶領域を読み書きして情報交換
  メッセージ方式（Message Passing）
    AからBへ情報を渡して情報交換
共有記憶方式
A
B
共有記憶
A
B
メッセージ方式
メッセージ

## Slide 56: 通信の方式（２） 同期型メッセージ・非同期型メッセージ
同期型メッセージ
非同期型メッセージ
Task A
Task B
send to “B”
receive from” A”
メッセージを処理
処理結果通知
同期している
Task A
Task B
send to “X”
receive from” X”
メッセージを処理
同期していない
Mailbox X

## Slide 57: 通信の方式（３） 直接通信・間接通信
直接通信
送信先を直接指定する
間接通信
通信の媒介となる資源を指定する
Task A
Task B
send to “B”
receive from” A”
Task A
Task B
send to “X”
receive from” X”
メッセージを処理
Mailbox X
メッセージを作成
メッセージを処理
メッセージを作成

## Slide 58: （補足）直接通信、間接通信の例
直接通信
  タスクイベントの送信
  tk_sig_tev (ID tskid, INT tskevt);
間接通信
  メッセージバッファへ送信
  tk_snd_mbf (ID mbfid, VP msg, INT msgsz, TMO tmout);

## Slide 59: ４ 記憶管理

## Slide 60: メモリプール管理（１）
処理の途中で多くのメモリが必要になること
  必要最大のメモリを常に独占するのは無駄
  必要な時だけにメモリを確保する
  必要がなくなったら解放する
  そのためには.....
どのメモリをどのタスクが使っているか管理 メモリプール管理機能

## Slide 61: メモリプール管理（２）
あらかじめ確保した大きなメモリ領域を管理
  タスクからの要求に応じて、空いている部分から必要量だけ割り付ける（memory allocation）
  不要になったメモリは返却（memory free）
タスクA
タスクB
割付
返却
メモリプール

## Slide 62: ５ 実時間処理

## Slide 63: 時間を扱う機能
リアルタイムシステム／実時間システム
時間を扱ったプログラムを書くことが必須
  例えば、.....
  ５分たったら休みたい。
  ７時になったら起こしてね。
  ５分おきに○×したい。
  ところで、今何時？

## Slide 64: 時間を明示的に扱う機能
時刻の取得、設定
  相対時間
  絶対時間
時間割込み処理
  ある時間になったら、あらかじめ決めておいたモジュールのルーチンを起動する
  アラーム
  周期割込み
タイムアウト処理
  ある一定時間以内に処理が終わらない⇒その処理をやめる。
  タイムアウト指定つきサービスコール

## Slide 65: １．時刻の取得、設定
相対時刻
  OS立ち上げ時からの相対的な時刻。
  ハードクロックのカウンタを持つハードウェアタイマを使用する。
絶対時刻
  年、月、日、時、分、秒で表される一意の時刻。
  不揮発の時刻情報を保持可能なRTC（Real Time Clock）のハードウェアを使用する。

## Slide 66: ２．タイマ割込み処理
アラーム
  特定の時刻または一定時間後にタイマ割込みを発生させ、特定の処理を実行させる。
  例：ビデオ録画予約では、予約した日時にタイマ割込みが発生し、録画処理が実行される。
周期割込み
  一定時間間隔でタイマ割込みを発生させ、処理を実行させる。
  例：ビデオ表示では、33ｍ秒に1回割込みを発生させ、割込み毎に１フレームの表示を行う。

## Slide 67: アラームの例
67
・・・
時間
割込時間
・・・
システム時刻
アラーム ハンドラ
の作成
タイマー 開始
割込み
アラームハンドラ
（割込ルーチン）
起動
Notes: 67

## Slide 68: 周期割込み
68
・・・
時間
割込み周期
割込み周期
割込み周期
・・・
システム時刻
割込み
割込み
割込み
割込み
アラームハンドラ
（割込ルーチン）
起動
アラームハンドラ
（割込ルーチン）
起動
アラームハンドラ
（割込ルーチン）
起動
アラームハンドラ
（割込ルーチン）
起動
Notes: 68

## Slide 69: ３．タイムアウト処理
待ち時間が永久に継続される可能性がある場合
  予め待ち時間を設定し、待ち時間が経過した場合、別の処理を実行させたい。
  例：ハードディスクのI/O完了待ち
  ディスクの故障時にI/Oが完了しない場合がある。このため、I/O完了待ち時間を設定し、その時間が経過した場合、ディスク故障のメッセージを表示する等のエラー処理を行う。

## Slide 70: 第５章 まとめ（RTOS）

## Slide 71: リアルタイムシステムは複雑
実世界とのかかわり
  ランダムに起きる事象への対応
  実時間を扱う必要性
複雑な処理が要求される。
そのための技術
  並行処理（タスク、スケジューリング）
  同期・通信
  実時間処理
  記憶管理

## Slide 72: RTOSとは何か？
リアルタイム・組込みシステム開発において、 共通に使用される管理プログラム
リアルタイムシステム向きの機能を持つ （各イベントに対して高速に応答できる）
タスク切換時間、各サービスコール時間があらかじめ予測できる
コンピュータの持つ資源を仮想化し、効率利用できる（再利用性）

## Slide 73: リアルタイムシステムの必要な機能とRTOS
タスク管理機能
タスク同期管理機能
同期通信機能
メモリ管理機能
時間管理機能
割込み管理機能
入出力管理機能
通信・ネットワーク機能
ファイル管理機能
ユーザインターフェース機能（GUI)
音声認識、音声合成
画像圧縮伸張
など
上位のミドルウェアでサポート
RTOSが提供する機能
RTOSが提供しない機能

## Slide 74: 第６章 IoT-Engine

## Slide 75: マイクロコントローラーとコンピュータの出荷数

## Slide 76: マーケット比較（出荷数、2012）
 |  | 2012 (Units)
MCU Market | 4〜8bit | 6,343 M
 | 16bit | 7,227 M
 | 32bit | 3,700 M
 | Sub Total | 17,271 M
Computing Market | PC | 355 M
 | Smartphone | 712 M
 | Sub Total | 1,067 M
組込系
非組込系
IC Insights: “Research Bulletin: MCU Market on Migration Path to 32-bit and ARM-based Devices”, April 25, 2013
http://www.icinsights.com/data/articles/documents/541.pdf
IDC: “Soft PC Shipment in Fourth Quarter Lead to Annual Decline as HP Holds Top Spot, According to IDC”
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23903013#.UO9hyW9QWSq
IDC: “Strong Demand for Smartphones and Heated Vendor Competition Characterize the Worldwide Mobile Phone Market at the End of 2012, IDC says”
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413

## Slide 77: “Trillions of Connected Devices” 一兆個のデバイスがネット接続される
9 billion of connected devices in 2013
Gartner: 26 billion of units by 2020
Cisco: 50 billion of connected things by 20202
IDC (2013): 212 billion of connected things by 2020
(C) 2016 YRP UNL and TRON Forum, All Rights Reserved.

## Slide 78: 分解されて、ネットワークに 溶け込む組込み機器
IoT, M2M時代の組込み
(C) 2016 YRP UNL and TRON Forum, All Rights Reserved.

## Slide 79: 背景：通信機能を持った超小型デバイスとクラウド
クラウドコンピューティング用
サーバーシステム
通信機能を備えた
超小型デバイス

## Slide 80: M2M, IoT型組込みアーキテクチャ
従来型の組込機器
（血圧計）
クラウドサーバー
ネットワーク機能つき 超小型血圧センサー
クラウド（インターネット）
データ閲覧
スーマートフォン
センサー
ユーザ インタフェース
一体化
データ送信
超小型組込み機器
センサーとUIの分離

## Slide 81: クラウドやスマホと一体化する家電

## Slide 82: コストベネフィット
ハードウェア
ソリューション
コンピュータ
ソリューション
ネットワーク
ソリューション
▲5%／年
▲50%／年
▲60%／年
▲37%／年
ムーアの法則
（半導体ソリューション）

## Slide 83: 世界６カ国７社の半導体ベンダーが IoT-Engine製品化、販売へ
参加半導体ベンダー
  東芝マイクロエレクトロニクス
  ルネサス エレクトロニクス
  Cypress
  Imagination Technologies
  Nuvoton Technology
  NXP Semiconductors
  STMicroelectronics
IoT-Engine開発キット発売
  パーソナルメディア
  ユーシーテクノロジ

## Slide 84: IoT-Engine
IoT機器、センサー等に
組み込む、コンピュータ標準プラットフォーム

## Slide 85: IoT-Engineの特長（１）
小型・低価格・低消費電力を目指したWPAN（IEEE802.15.4）無線搭載
  周波数は、国により異なるが780MHz、915MHz、920MHz、950MHz、2.4GHzなど
    WPAN : Wireless Personal Area Network 近距離無線通信
  電池やエネルギーハーベストで動作させるような機器にも対応できる低消費電力向け
CoAP、6LoWPANプロトコルを搭載
  6LoWPANボーダールータ経由でクラウドに接続する
  クラウドのWeb APIに親和性の高いCoAPを搭載する
Open IoT Platform接続

## Slide 86: IoT-Engineの特長（２）
低消費電力対応μT-Kernel2.0 リアルタイムOS搭載
  マルチタスクプログラミングによる高度な制御ロジックが容易に実装できる
  IEEE802.15.4ビーコンモードで、マイコンをDeep Sleepモードに落とせる超低消費電力対応
IoT-Engineのコネクタの標準化
  0.4mmピッチ100ピンコネクタと、コネクタ横の固定ネジ位置
  マイコンの違いを吸収できる自由度を持たせた信号ピン割り当て
  低コスト・短期開発に有効なArduino互換I/O信号ピン割り当てを持つ

## Slide 87: IoT-Engine規格の標準化
コネクタ、寸法規格
コネクタ信号割当ガイドライン
典型的なデバイスのドライバインタフェース
ミドルウェアインタフェース
標準に基づいた各種MPUのよる製品化、ミドルウェア製品化を行える仕組みを用意する。

## Slide 88: IoT-Engineのコネクタ信号規格

## Slide 89: 機械的寸法規格
機械的寸法の規格化は右図青色部分
  コネクタ
  固定穴
  コネクタと固定穴の位置関係
それ以外の寸法は参考寸法

## Slide 90: T-Car : IoT-Engine搭載 IoT教育教材

## Slide 91: T-Car : IoT-Engine搭載 IoT教育教材
1/10サイズ模型自動車に、さまざまなセンサーを搭載
  スピードセンサー、ライントラッキングセンサー、9軸モーションセンサー、距離センサー、温度、照度・・・
  Arduino互換I/Oコネクタを搭載し、市販パーツ（シールド）や自作基盤で拡張可能
UCT 6LoWPANボーダールータ（別売品）経由でクラウドに接続
  クラウドに接続された外部センサーからの情報を連携させてコントロール
プログラム開発、デバッグに便利なワークベンチ

## Slide 92
© 2016 YRP UNL and TRON Forum, All Rights Reserved

## Slide 93
【講座】T-Kernel/ITRON入門テキスト「組込みリアルタイムシステム入門」
著者 YRP Ubiquitous Networking Lab.、TRON Forum
本テキストは、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
Copyright ©2016 YRP Ubiquitous Networking Lab.、TRON Forum
【ご注意およびお願い】
1.本テキストの中で第三者が著作権等の権利を有している箇所については、利用者の方が当該第三者から利用許諾を得てください。
2.本テキストの内容については、その正確性、網羅性、特定目的への適合性等、一切の保証をしないほか、本テキストを利用したことにより損害が生じても著者は責任を負いません。
3.本テキストをご利用いただく際、可能であれば office@tron.org までご利用者のお名前、ご所属、ご連絡先メールアドレスをご連絡いただければ幸いです。