## Slide 1
uT-Kernel 入門
2016年 7月 21-22日
【トロンフォーラム 学術・教育WG】
株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 飯田 康志

## Slide 2
目次
μT-Kernel概要
μT-Kernelとは
μT-Kernelの特長
現状の取り組み
試行環境について
演習環境
演習の進め方
タスクスケジューリング
μT-Kernelの機能
今後の展開

## Slide 3
uT-Kernel 概要

## Slide 4
OS利用のメリット (1)
★ プログラムの再利用性が高い
■ OS使用以前
・ ハードウェアに依存する箇所は全て作り直し
■ OS使用後
・ OSでハードウェア依存部を吸収するため，
プログラムの再利用性が高くなる
プログラム
プログラム
プログラム
プログラム
ハードウェア
ハードウェア
ハードウェア
ハードウェア
OS
OS
再利用性
低い
再利用性
高い

## Slide 5
OS利用のメリット (2)
★ すっきりした見やすいプログラムになる
■ OS使用以前
・ メンテナンスが困難
・ 簡単な機能追加するだけでも，検証作業大
■ OS使用後
・ タスク単位でプログラムが閉じているため，
メンテナンスが容易
・ 新しく追加したタスク（機能）について，
検証作業を集中することが可能

## Slide 6
OSに任せると便利になること
1. 同期（排他）制御を独自に作りこまなくていい
2. 周期ハンドラ，スリープなどの時間管理が使える
3. 割込みハンドラの登録などもシステムコールの利用可能
write_mail()｛
:
transmit_position();
:
transmit_position();
:
transmit_position();
:
transmit_position();
｝
10ms毎
送信プログラム
【周期ハンドラ未使用】
write_mail()｛
:
:
:
:
｝
transmit_position()｛
read_sensor_value();
｝
10ms毎
【周期ハンドラ使用】
Initial_tsk()｛
tk_cre_cyc(trans_posi_10ms);
｝

## Slide 7
排他処理の実現
並行性の 実現手段 | タスク | 割込み処理
排他制御 の手段 | セマフォが代表 他にもRTOSが提供する多くの手段がある | 割込み禁止および許可
排他制御の （悪）影響 | 関連するタスクのみに限られる 関連しない優先度の高いタスクには影響を与えない 優先度逆転などのデッドロックに注意 | システム全体，全ISRに及ぶ優先度の高いISRを停止させてしまう
特徴 | 多項目に及ぶが使い方を誤ってもシステム全体に影響を及ぼすことはまれ ただし，優先度の高いタスクで使用する場合は要注意 また，デッドロックにも要注意 | 比較的単純に使えるが，使い方を誤るとシステム全体の性能に影響を及ぼすため危険 使い方を誤ると最悪システムダウンを招く
OS 導入により，ソフトウェアの生産性，再利用性が向上！！

## Slide 8
uT-Kernel とは

## Slide 9
T-Kernel 仕様の誕生 (1)
2004

## Slide 10
T-Kernel 仕様の誕生 (2)
ITRON による組込み機器ソフトウェア開発の限界
・ 他社 ITRON 間でのアプリの移植が難しい
・ 高機能 OS への以降が難しい
セットメーカ，半導体メーカ，OS ベンダが，次世代
組込み OS として 「 T-Kernel 仕様」の策定，開発を推進
信頼性の高いソフトウェア開発
より高度なソフトウェア開発
高機能なソフトウェア開発
ソフトウェアの再利用
プロセス単位のプログラム管理機能
OSの拡張機能
ファイルシステム，デバイス管理機能，
省電力機能，ダイナミックロード機能
強い標準化
トロンプロジェクトの
20年 の成果の踏襲

## Slide 11
T-Kernel 仕様から uT-Kernel 仕様へ (1)
小規模組込み
機器向けＲＴＯＳ
2007

## Slide 12
T-Kernel 仕様から uT-Kernel 仕様へ (2)
T-Kernel の小規模組込み機器への適用の要求
・ T-Kernel は大規模な組込みシステムを視野に入れているため，小規模な
組込みシステムでは使わない機能があり，フットプリント，オーバーヘッドが大きい
T-Engine フォーラム(当時)において，小規模組込み機器へ
適用できる OS として 「 uT-Kernel 仕様 」 を策定
信頼性の高いソフトウェア開発
高機能なソフトウェア開発
ソフトウェアの再利用
デバイス管理機能，省電力機能
強い標準化，T-Kernel との I/F の統一
小規模システムでは使われない機能の削除
システム全体のオーバヘッドになる機能の削除
シングルチップマイコン，
8/16 bit マイコンへの適用
T-Kernel との互換性を考慮

## Slide 13
uT-Kernel の特長

## Slide 14
T-Kernel と uT-Kernel の差異 (1)
必要な機能に絞ったシンプル・カーネル
小規模マイコン・アーキテクチャを想定した仕様
メモリの効率化
大
重
小
軽
© 2016 TRON Forum, All Rights Reserved, © 2016 Cypress Inc., © 2016 FUJITSU ELECTRONICS INC., @2016 FUJITSU COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED

## Slide 15
T-Kernel と uT-Kernel の差異 (2)
必要な機能に絞ったシンプル・カーネル
● T-Kernel/OS，T-Kernel/DS，T-Kernel/SM の区別はなし
● 一部機能の縮小 ・・・ タスク例外，タスクイベント等なし
● T-Monitor は必須ではない
アプリケーション
サブシステム #1
デバイスドライバ #1
デバイスドライバ #2
T-Kernel
OS
T-Kernel
SM
T-Kernel
DS
T-Monitor
タスク例外
タスク
イベント
T-Kernel
アプリケーション
サブシステム #1
デバイスドライバ #1
デバイスドライバ #2
T-Kernel
各社モニタデバッガ

## Slide 16
小規模マイコンアーキテクチャを想定した仕様
  MMU／MPU無しのシステムを想定
  ワンチップマイコンへの対応
必要ROM容量：
T-Kernel ⇒ 100KB
μT-Kernel ⇒ 8KB～55KB
※ トロンフォーラムウェブページより
http://www.tron.org/ja/tron-project/what-is-t-kernel/mt-kernel/
必要RAM容量：
T-Kernel ⇒ 70KB
μT-Kernel ⇒ 4KB～12KB
T-Kernel とμT-Kernel の差異 (3)
Notes: 16
16
16
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 17
T-Kernel と uT-Kernel の差異 (4)
メモリ管理の効率化
● ユーザがカーネル内のメモリ獲得手段を選択できる（静的 or 動的）
TASK
A
TASK
B
TASK
A 終了
TASK
B
TASK
C
TASK
A
TASK
B
TASK
A 終了
TASK
B
TASK
B
TASK
C
TASK C 生成
TASK C 生成
ユーザスタック領域指定
ユーザスタック領域指定
タスクスタックの領域が自動的に
割り当てられる
メモリを静的に確保することによって，
● メモリのフラグメントを解消
● メモリ管理機能を取り外すことで，省メモリ化可能
スタック領域の指定
ユーザが静的にメモリ管理を行えば，
タスクスタック領域の共有が可能となり，省メモリ化を実現

## Slide 18
uITRON と uT-Kernel の差異 (1)
アプリケーションプログラムの移植が容易
APP_A
A社
uITRON
APP_A
A社
uT-Kernel
APP_A
B社
uITRON
APP_A
C社
uITRON
APP_B
B社
uT-Kernel
APP_C
C社
uT-Kernel
APP_D
D社
uT-Kernel
APP
T-Kernel
APP
MP
T-Kernel
uITRON
仕様書
uT-Kernel仕様書
uT-Kernel仕様書
uT-Kernel
リファレンスソースコード
大規模システムへの
スケーラビリティ
仕様書をベースに
各社で実装
仕様書をベースに
実装
リファレンスソースを移植

## Slide 19
オープンソース
  TRON Forum より、カーネル仕様とソースコードが一般公開されている
  （透明性）
  TRON Forum において、カーネルソースコードの一元管理を行っている
  （一元性）
  従来のオープンソースとは違い、第三者の著作権物が混入して
  いないことを TRON Forum が保証している。
  TRON Forum および会員企業で、μT-Kernel仕様を改善している
  （先進性）
機能改善
品質改善
普及促進
など
μITRON とμT-Kernel の差異 (2)
TRON Forum
幹事会員
A会員
i会員
B会員
e会員
各種WG
カーネル仕様、ソースコードの
メンテナンス、公開
学術会員
リエゾン会員
205団体
（2016/07/01現在）
Notes: 19
19
19
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 20
項目 | μT-Kernel | T-Kernel | μITRON4.0
リファレンスコード | あり | あり | なし
メモリ保護機能 | なし | あり | あり *1
デバイスドライバインターフェイス | あり | あり | なし
サブシステム | なし *2 | あり | あり
オブジェクト生成 | 動的 | 動的 | 静的および 動的
オブジェクト待ちの永久待ち 、ポーリング、タイムアウト のシステムコール | 同一 システム コール | 同一 システム コール | 別 システム コール
セマフォの資源獲得/解放単位 | 複数 | 複数 | 1
μT-Kernel、T-Kernel、μITRON の相違点(1)
*1 「μITRON4.0 仕様保護機能拡張 (μITRON4.0/PX 仕様)」において定義されている
*2 定義のみ。μITRON4.0 の拡張SVC機能と同等
Notes: 20
20
20
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 21
項目 | μT-Kernel | T-Kernel | μITRON4.0
タスク例外 | なし | あり | あり
オーバーランハンドラ | なし | あり | あり
タスクイベント、時分割実行、 待ち禁止、システムメモリ 管理、アドレス空間管理 I/Oポートアクセス | なし | あり | あり
省電力 | あり *1 | あり | なし
デバッガサポート | あり | あり | なし
標準モニタデバッガ | なし *2 | T-Monitor | なし
*1 「μT-Kernel 省電力機能実装ガイドライン」において定義されている
*2 各社がCPU毎に別途用意
μT-Kernel 、T-Kernel、μITRON の相違点(2)
Notes: 21
21
21
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 22
現状の取り組み

## Slide 23
トロンフォーラム発行のμITRON >μT-Kernel移植ガイド
第1章 概要
第2章 μITRON4.0から
μT-Kernelへの移行
第3章 ラッパーを使った移行方法
第4章 開発環境／関連製品
第5章 参考資料
目次
μT-Kernel移植ガイド
http://www.tron.org/ja/wp-content/themes/dp-magjam/pdf/specifications/ja/TEF022-W001-01.00.00_ja.pdf
Notes: 23
23
23
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 24: μT-Licenseについて
※ TRONWARE Vol.102 より
Notes: 24
24
© 2011 T-Engine Forum, All Rights Reserved
24

## Slide 25
T-License 2.0について
再配布可能！
改変後、再配布可能！
※ UCODE登録が必要
ロゴ表示義務あり
改変後、有償販売ＯＫ！
※ UCODE登録が必要
ロゴ表示義務あり
(フォーラム会員は申請により免責)
Notes: 25
25
25
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 26
試行環境について

## Slide 27: ソースコード
μT-KernelがサポートするCPU
http://www.tron.org/ja/tron-project/what-is-t-kernel/hwinfo/#b
http://www.tron.org/download/index.php?route=product/product&product_id=130
Notes: 27
27
27
27
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 28
USBSTICK 評価ボード
FM3 USBSTICK
検 索
詳細はwebで!!
http://www.spansion.com/JP/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/pages/fm3-sk-fm3.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=U4qzNoDE6KY&feature=share
Notes: 28
28
28
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 29
USBSTICK 評価ボード
http://www.spansion.com/JP/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/pages/fm3-sk-fm3.aspx
Notes: 29
29
29
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 30
Cortex-M3用のμT-Kernelが動く超低価格ボード
パーソナルメディア株式会社
http://www.t-engine4u.com/products/fm3_usbstick.html
FM3 USBスティックボードにおけるμT-Kernelの利用方法
http://www.t-engine4u.com/support/fm3_usbstick/install_utkernel.html
Notes: 30
30
30
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 31
http://www.tron.org/ja/
①
②
http://www.tron.org/download/
Notes: 31
31
31
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 32
http://www.tron.org/download/index.php?route=product/product&product_id=130
③
④
⑤
申請すると
⑥
ダウンロードできるようになる！！
Notes: 32
32
32
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 33
演習環境

## Slide 34
多くのミドルウェアを利用できるμT-Kernel仕様に準拠
基本コード2.6Kbyteの小さなカーネル
省電力対応
デバイス管理機能
必要な機能を選択できるコンフィギュレータ
カーネル情報表示機能プラグイン
μITRON仕様APIをサポート
多くの開発環境をサポート
タスクデバッグ機能 new!
μT-REALOS
製品仕様
対象CPU
FM3ファミリ
OS仕様
μT-Kernel仕様
開発環境
MDK-ARM（ARM KEIL）
EWARM（IARｼｽﾃﾑｽﾞ）
RealView Development Suite v4.x
（ARM）
WATCHPOINT
（Sohwa & Sophia Technologies）
microVIEW
（横河ディジタルコンピュータ）
ｴﾐｭﾚｰﾀ
ULINK（ARM KEIL）
J-Link（IARｼｽﾃﾑｽﾞ）
RealView ICE（ARM）
EJSCATT
（Sohwa & Sophia Technologies）
adviceLUNA
(横河ディジタルコンピュータ）
特長
ｺｰﾄﾞｻｲｽﾞ
2.6～30KB
μT-REALOS/M3
http://www.spansion.com/JP/Support/microcontrollers/development-environment/pages/software-relatimeos-index.aspx
Notes: 34
34
34
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 35
FM3 スターターキット
http://www.spansion.com/JP/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/pages/fm3-tool.aspx#starter
搭載マイコン：MB9BF506R（Cortex-M3）
Notes: 35
35
35
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 36
IAR SYSTEMS
http://www.iar.com/jp/Products/IAR-Embedded-Workbench/
【統合開発環境：EW-ARM】

## Slide 37
FM3 スターターキット準備
JP1:USB
USB接続 → PCへ
Notes: 37
37
37
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 38
演習の進め方

## Slide 39
使用するファイル
使用するデータ：C:\ut-realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples
演習1-10
例えば，演習1『タスク起動と優先度』にとりかかる時，
『 sta_pri.eww 』 をWクリックする．
統合開発環境 EW-ARM が起動される．
Notes: 39
39
39
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 40
使用する統合開発環境
使用する統合開発環境：IAR Embedded Workbench for ARM （EW-ARM）
ワークスペース
ウィンドウ
エディタウィンドウ
メッセージ
ウィンドウ
Notes: 40
40
40
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 41
使用する統合開発環境
ビルド
①
②
Notes: 41
41
41
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 42
使用する統合開発環境
ダウンロードしてデバッグ
Notes: 42
42
42
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 43
使用する統合開発環境
実行と停止
実行
停止
Notes: 43
43
43
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 44
使用する統合開発環境
デバッグ
ステップ実行など
ブレイクポイント
Notes: 44
44
44
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 45
タスクスケジューリング(復習)

## Slide 46
起動の流れ
図：起動の流れ
ハードウェアリセットが発生してから，ユーザプログラムのタスクに制御が移るまでの処理の流れ．
書記タスクでユーザプログラムの初期化ルーチンの呼出完了後，
ユーザプログラムの一番優先度の高いタスクに制御が渡る．
Notes: 46
46
46
EW-ARM_ユーザーズガイド.pdf orユーザーズガイド.pdf
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 47
用語の解説
● タスク
プログラムの並行実行の単位．並行して実行が行われるというのは，アプリケーションからみた
概念的な動作であり，実装上はカーネルの制御のもとで，それぞれのタスクが時分割で実行される．
● カーネル
各種システムコールの実処理や，スケジューラ，ディスパッチャなどOSの基本的な部分．
● スケジューリングとスケジューラ
次に実行すべきタスクを決定する処理をスケジューリングと呼ぶ．
スケジューリングを実現するカーネル内の機構をスケジューラと呼ぶ．
●ディスパッチとディスパッチャ
プロセッサが実行するタスクを切り替えることをディスパッチと呼ぶ．
ディスパッチを実現するカーネル内の機構をディスパッチャと呼ぶ．
●優先順位
優先度は，タスクやメッセージの処理順序を制御するために，アプリケーションによって与えられる
パラメータである．優先順位は，処理の実行順序を明確にするために用いる概念である．
タスク間の優先順位は，タスクの優先度に基づいて定められる．
Notes: 47
47
47
47
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 48
タスクの概要
◆タスクとは
タスクは，並行処理するプログラムの単位
各タスクには優先度を指定
◆タスクの状態
タスクの取りうる状態として次の7種の状態を定義している．
実行可能状態
READY
実行状態
RUNNING
待ち状態
WAITING
強制待ち状態
SUSPENDED
休止状態
DORMANT
二重待ち状態
WAITING
SUSPENDED
未登録状態
NON-
EXISTENT
Notes: 48
48
48
48
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 49
◆μT-Kernel タスク遷移
実行可能状態
READY
待ち状態
WAITING
二重待ち状態
WAITING-SUSPENDED
強制待ち状態
SUSPENDED
休止状態
DORMANT
実行状態
RUNNING
未登録状態
NON-
EXISTENT
中断
再開
起動
強制終了
強制終了
強制終了
強制終了
強制終了
生成
削除
終了と削除
dispatch
preempt
待ち解除
待ち条件
中断
再開
待ち解除
タスクの遷移状態
終了
Notes: 49
49
49
49
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 50
待ち状態
WAITING
二重待ち状態
WAITING-
SUSPENDED
強制待ち状態
SUSPENDED
休止状態
DORMANT
未登録状態
NON-EXISTENT
実行状態
RUNNING
実行可能状態
READY
ディスパッチ
プリエンプト
待ち(セマフォ待ち，イベトフラグ待ちなど）
待ち解除
再開
中断
待ち解除
強制終了
強制終了
強制終了
生成
削除
終了
中断
再開
終了と削除
強制終了
起動
(tk_rsm_tsk, tk_frsm_tsk)
(tk_ter_tsk)
(tk_ter_tsk)
(tk_ter_tsk)
(tk_sus_tsk)
(tk_rsm_tsk, tk_frsm_tsk)
(tk_ter_tsk)
(tk_del_tsk)
(tk_cre_tsk)
(tk_exd_tsk)
(tk_ext_tsk)
(tk_sus_tsk)
(tk_sta_tsk)
タスクの状態遷移
強制終了
(tk_sus_tsk, tk_rsm_tsk)
μT-Kernel 仕様書 より
Notes: 未登録状態の有無は実装に依存

## Slide 51
μT-Kernelでは，タスク優先度に基づく
「優先度ベース スケジューリング方式」 を採用している．
優先度ベーススケジューリング
● カーネルは，実行可能状態（READY）の中で 最も高い優先度 を持つ
タスクを実行させる．
● 同じ優先度のタスクが複数存在する場合，FCFS (First Come First
Served) 方式（早い者勝ち！）で先に実行可能状態になったタスクが先に
実行される．
● 優先度は 小さな値ほど高い．
● 優先度は，tk_chg_pri システムコールで変更可能．
タスクのスケジューリング規則
Notes: 51
51
51
51
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 52
スケジューリングの例 初期状態の優先順位
タスクのスケジューリング規則
RUN
Notes: 52
52
52
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 53
スケジューリングの例 「タスクA」が「待ち状態」になった
タスクのスケジューリング規則
RUN
Notes: 53
53
53
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 54
スケジューリングの例 「タスクB」が「待ち状態」になった
タスクのスケジューリング規則
RUN
Notes: 54
54
54
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 55
スケジューリングの例 「タスクB」が「待ち解除」された
タスクのスケジューリング規則
RUN
READY
Notes: 55
55
55
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 56
システム状態
システム状態
(System State)
非タスク部実行中
(Nontask portion running)
タスク部実行中
(Task portion Running)
過渡的な状態 (Transient state)
OSの実行中など (OS running, etc.)
タスク独立部実行中 (Task-independent portion running)
割込ハンドラなど (Interrupt handler, etc.)
準タスク実行中 (Quasi-task portion running)
拡張 SVC ハンドラ(OS 拡張部)など (Extended SVC handler (OS extended part), etc)
Notes: 56
56
56
56
uT-Kernel仕様書
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 57
uT-Kernel の機能

## Slide 58
μT-Kernel の機能一覧
・ タスク管理機能
・ タスク付属同期機能
・ 同期・通信機能
● セマフォ
● イベントフラグ
● メールボックス
・ 拡張同期・通信機能
● ミューテックス
● メッセージバッファ
● ランデブポート
・ メモリプール管理機能
● 固定長メモリプール
● 可変長メモリプール
・ 割込み管理機能
● 割込みハンドラ機能
● CPU割込み制御
・ 時間管理機能
● システム時刻管理
● 周期ハンドラ
● アラームハンドラ
・ システム状態管理機能
・ サブシステム管理機能
・ デバイス管理機能
・ デバッグサポート機能
Notes: 58
58
58
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 59
システムコール
タスク生成 Create Task
ID tskid = tk_cre_tsk (T_CTSK *pk_ctsk);
タスク削除 Delete Task
ER ercd = tk_del_tsk (ID tskid);
タスク起動 Start Task
ER ercd = tk_sta_tsk (ID tskid, INT stacd);
自タスク終了 Exit Task
void tk_ext_tsk (void);
自タスク終了と削除
void tk_exd_tsk (void);
tk_sta_tsk(TASK1)
tk_ext_tsk(1)
時間
TASK1：優先度 1
TASK2：優先度 2
１．タスク管理機能
タスク管理機能とは？
タスク管理機能は，タスク状態を直接的に操作/参照するための機能．
Notes: 59
59
59
59
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 60
システムコール
他タスクの強制終了 Terminate Task
ER ercd = tk_ter_tsk (ID tskid);
タスク優先度変更 Change Task Priority
ER ercd = tk_ｃｈｇ_pri (ID tskid, PRI tskpri);
タスクレジスタの取得 Get Task Registers
ER ercd = tk_get_reg (ID tskid, T_REGS *pk_regs, T_EIT *pk_eit,
T_CREGS *pk_cregs);
タスクレジスタの設定 Set Task Registers
ER ercd = tk_set_reg (ID tskid, T_REGS *pk_regs, T_EIT *pk_eit,
T_CREGS *pk_cregs);
タスク状態参照 Reference Task Status
ER ercd = tk_ref_tsk (ID tskid, T_RSTK *pk_rtsk);
１．タスク管理機能
Notes: 60
60
60
60
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 61
{
ER ercd;
T_CTSK ctsk_A, ctsk_B; /* タスク生成情報 */
ID tskid_A, tskid_B; /* タスクID */
ここでタスク構造体 ctsk_A, ctsk_B を設定
tskid_A = tk_cre_tsk(&ctsk_A); /* タスク生成 */
tskid_B = tk_cre_tsk(&ctsk_B);
ercd = tk_sta_tsk(tskid_A, mbxId); /* タスク起動 */
ercd = tk_sta_tsk(tskid_B, mbxId);
ercd = tk_slp_tsk(TMO_FEVR); /* タスクスリープ */
}
※エラー処理は入っていません．
初期化タスクの処理例
１．タスク管理機能
Notes: 61
61
61
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 62
Task B 優先度：低 (Priority: Low)
Task A 優先度：中 (Priority: Middle)
初期化タスク initialization task
優先度：高 (Priority: High)
tk_cre_tsk A
tk_cre_tsk B
tk_sta_tsk B
休止状態（DORMANT）
tk_sta_tsk A
tk_slp_tsk
実行状態（RUN）
待ち状態 （WAIT）
実行状態（RUN）
実行可能状態 （READY）
実行可能状態 （READY）
休止状態（DORMANT）
初期化タスクの流れ
１．タスク管理機能
Notes: 62
62
62
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 63
タスク付属同期機能とは？
タスク付属同期機能は，タスクの状態を直接的に操作することに
よって同期を行うための機能．
２．タスク付属同期機能
システムコール
自タスクを起床待ち状態へ移行 Sleep Task
ER ercd = tk_slp_tsk (TMO tmout);
他タスクの起床 Wakeup Task
ER ercd = tk_wup_tsk (ID tskid);
タスクの起床要求を無効化 Cancel Wakeup Task
INT wupcnt = tk_can_wup (ID tskid);
他タスクの待ち状態解除 Release Wait
ER ercd = tk_rel_wai (ID tskid);
TASK1：優先度 1
TASK2：優先度 2
時間
tk_wup_tsk(TASK1)
tk_slp_tsk( )
Notes: 63
63
63
63
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 64
【 演習1 タスク起動と優先度 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\sta_pri
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度1)，led2(優先度2)，led3(優先度3) から構成される
・ 初期化タスク uinit_task はタスクを動的に生成し，led3 を開始する
・ 各タスクがより優先順位の高いタスクの起動と字タスクの終了を繰り返す
図1. 各タスクのフローチャート
Notes: タスク1と2 end に変更

## Slide 65
【 演習1 タスクチャートを書いてみよう 】
図2. タスクチャート
High
Low
タスク
led1
led2
led3

## Slide 66
システムコール
他タスクを強制待ち状態へ移行 Suspend Task
ER ercd = tk_sus_tsk (ID tskid);
強制待ち状態のタスクを再開 Resume Task
ER ercd = tk_rsm_tsk (ID tskid);
強制待ち状態のタスクを強制再開 Force Resume Task
ER ercd = tk_frsm_tsk (ID tskid);
タスク遅延 Delay Task
ER ercd = tk_dly_tsk (RELTIM dlytim);
２．タスク付属同期機能
Notes: 66
66
66
66
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 67
【 演習2 起床待ちと起床 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\slp_wu
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度6)，led2(優先度5)，led3(優先度4) から構成される
・ 初期化タスク uinit_task はタスクを動的に生成し，他のタスクに起床されるまで待つ．
他タスクを起床したら，志度タスク起床待ち状態に遷移する．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 68
【 演習2 タスクチャートを書いてみよう 】
図2. タスクチャート
High
Low
タスク
led1
led2
led3
ねる
ねる
ねる
ねる
起こす
起こす
起こす
起こす

## Slide 69
同期・通信機能とは？
同期・通信機能は，タスクとは独立したオブジェクトにより，
タスク間の同期・通信を行うための機能．
セマフォ，イベントフラグ，メールボックスの機能がある．
セマフォ
資源に対して排他制御や同期を行うためのオブジェクト．
イベントフラグ
イベントの有無をビット毎のフラグで表現することにより，同期を行うため
のオブジェクト．
メールボックス
メモリ上のメッセージを受渡しすることにより，同期と通信を行うため
のオブジェクト．
３．同期・通信機能
Notes: 69
69
69
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 70
セマフォ
タスク間での資源(I/Oやメモリ)の排他的使用に利用
システムコール
セマフォ生成 Create Semaphore
ID semid = tk_cre_sem (T_CSEM *pk_csem);
セマフォ削除 Delete Semaphore
ER ercd = tk_del_sem (ID semid);
セマフォ資源返却 Signal Semaphore
ER ercd = tk_sig_sem (ID semid, INT cnt);
セマフォ資源獲得 Wait on Semaphore
ER ercd = tk_wai_sem (ID semid, TMO tmout);
セマフォ状態参照 Refer Semaphore Status
ER ercd = tk_ref_sem (ID semid, T_RSEM *pk_rsem);
３．同期・通信機能 「セマフォ」
Notes: 70
70
70
70
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 71
PRODUCER_TASK
CONSUMER_TASK
tk_sig_sem()
tk_wai_sem()
時間
３．同期・通信機能 「セマフォ」：同期
セマフォ1
（初期値0）
データの生産
データの書き込み
データの消費
データの読み出し
データ
（LEDdata）
Notes: 71
71
71
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 72
PRODUCER_TASK
CONSUMER_TASK
tk_sig_sem()
tk_wai_sem()
時間
３．同期・通信機能 「セマフォ」：排他
セマフォ1
（初期値1）
獲得(P操作)
データの書き込み
共有データ
（LEDdata）
解放(V操作)
tk_wai_sem()
tk_sig_sem()
獲得(P操作)
データの書き込み
解放(V操作)
Notes: 72
72
72
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 73
【 演習3 セマフォ 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\sem
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度1)，led2(優先度2)，led3(優先度3)，psw1(優先度4)
から構成される
・ 初期化タスク uinit_task はタスクを動的に生成し，各タスクを順番に起動する
・ led1，led2，led3がそれぞれ1つ，2つ，3つのセマフォを要求し，待ち状態に遷移する．
その後，psw1が押されるたびにセマフォが返却され，必要なセマフォ数が確保できるように
なったら，led1，led2，led3の待ち状態が解除される．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 74
【 演習3 タスクチャートを書いてみよう 】
図2. タスクチャート
High
Low
タスク
led1
led2
led3
psw1
wai：獲得
Sig ：解放
SW押
SW押
SW押
SW押

## Slide 75
Sem1_IDキュー

## Slide 76
システムコール
イベントフラグ生成 Create Event Flag
ID flgid = tk_cre_flg (T_CFLG *pk_cflg);
イベントフラグ削除 Delete Event Flag
ER ercd = tk_del_flg (ID flgid);
イベントフラグのセット Set Event Flag
ER ercd = tk_set_flg (ID flgid, UINT setptn);
イベントフラグのクリア Clear Event Flag
ER ercd = tk_clr_flg (ID flgid, UINT clrptn);
イベントフラグの待ち Wait Event Flag
ER ercd = tk_wai_flg (ID flgid, UINT waiptn,
UINT wfmode, UINT *p_flgptn, TMO tmout);
イベントフラグ状態参照 Refer EventFlag Status
ER ercd = tk_ref_flg (ID flgid, T_RFLG *pk_rflg);
イベントフラグ
イベントの通知をタスク間で通信する
0xff
３．同期・通信機能 「イベントフラグ」
Notes: 76
76
76
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 77
EVN_W_TASK
優先度 1
EVN_S_TASK
優先度 2
tk_clr_flg(0)
tk_wai_flg(0x03,OR)
tk_set_flg(0x80)
フラグパターン
時間
tk_set_flg(0x02)
３．同期・通信機能 「イベントフラグ」：OR
待ちパターン
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Notes: 77
77
77
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 78
EVN_W_TASK
優先度 1
EVN_S_TASK
優先度 2
tk_clr_flg(0)
tk_wai_flg(0x03,AND)
tk_set_flg(0x02)
フラグパターン
時間
tk_set_flg(0x11)
３．同期・通信機能 「イベントフラグ」：AND
待ちパターン
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Notes: 78
78
78
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 79
【 演習4 イベントフラグ 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\ev_flag
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度1)，psw1(優先度2) から構成される
・ 初期化タスク uinit_task はタスクを動的に生成し，各タスクを順番に起動する
・ psw1タスクはpsw1スイッチの状態をサンプリングし，psw1スイッチが押されたらフラグパターンを
0x00から増加させる（0x00，0x01，0x02，0x03，・・・）
・ led1は要求するフラグパターンを設定し，パターンが実行されるまで待状態に遷移する．
psw1によって発行されるパターンが要求パターンと一致すれば，待ち状態が解除される．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 80
メールボックス
タスク間でメッセージ領域のアドレスを通信
システムコール
メールボックス生成 Create Mailbox
ID mbxid = tk_cre_mbx (T_CMBX *pk_cmbx);
メールボックス削除 Delete Mailbox
ER ercd = tk_del_flg (ID mbxid);
メールボックスへ送信
ER ercd = tk_snd_mbx (ID mbxid, T_MSG *pk_msg);
メールボックスから受信
ER ercd = tk_rcv_mbx (ID mbxid, TMSG **ppk_msg, TMO tmout);
メールボックス状態参照
ER ercd = tk_ref_mbx (ID mbix, T_RMBX *pk_rmbx);
アドレス
３．同期・通信機能 「メールボックス」
Notes: 80
80
80
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 81
TASK1
優先度 1
TASK2
優先度 2
tk_rcv_mbx(0)
tk_snd_mbx( )
メッセージ数
0
0 → 1
1 → 0
0 → 1
時間
tk_snd_mbx( )
tk_rcv_mbx(0)
tk_rcv_mbx(0)
３．同期・通信機能 「メールボックス」
1 → 0
Notes: 81
81
81
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 82
【 演習5 メールボックス 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\mailbox
■ プロゴラム概要
・ タスクは，rcv1(優先度1)，snd1(優先度2) から構成される
・ 初期化タスク uinit_task はタスクを動的に生成し，各タスクを順番に起動する
・ rcv1が実行状態になったら受信できるメッセージが発生するまで待ちます．
そこで，snd1からメッセージが送信されたら，rcv1の待ち状態が解除され，
rcv1が受信したメッセージがLCDとターミナルI/Oに表示される．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 83
４．割込み管理機能
割込み管理機能とは？
割込み管理機能とは，外部割込み及びCPU例外に対するハンドラ
の定義や割込み制御などの操作を行う機能である．
割込みハンドラは，タスク独立部として扱われる．
システムコール
割込みハンドラの定義
ER ercd = tk_def_int ( UINT dintno, T_DINT *pk_dint ) ;
割込みハンドラから復帰
void tk_ret_int ( void ) ;
Notes: 83
83
83
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 84
【 演習6 割込みハンドラ 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\int
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度1)，led2(優先度2) と割込みハンドラ int1 から構成される
・ 初期化タスク uinit_task は割込みハンドラ int1 の登録を行った後，
タスクを動的に生成し，各タスクを順番に起動する
・ led1とled2が実行状態からすぐに起床待ち状態に遷移する．
psw1またはpsw2が押されたら，割込みハンドラが起動し，led1またはled2を起床する．
その後，起床されたタスクが該当するLEDを点灯/消灯し，再度起床待ち状態に遷移する．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 85
５．時間管理機能
時間管理機能とは？
時間管理機能とは，時間に依存した処理を行うための機能．
「システム時刻管理」，「周期ハンドラ」，「アラームハンドラ」の
各機能が含まれる．
Notes: 85
85
85
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 86
システム時刻管理機能
システム時刻管理機能とは，システム時刻を操作するための機能．
システムコール
システム時刻設定 Set Time
ER ercd = tk_set_tim (SYSTIM *pk_tim);
システム時刻参照 Get Time
ER ercd = tk_get_tim (SYSTIM *pk_tim);
システム稼動時間参照
ER ercd = tk_get_otm (SYSTIM *pk_tim);
５．時間管理機能 「システム時刻管理」
Notes: 86
86
86
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 87
・・・
時間
割込み周期
割込み周期
割込み周期
・・・
システム時刻
割込み
割込み
割込み
割込み
割込みのたびにシステムの時計が進む
５．時間管理機能 「システム時刻管理」
Notes: 87
87
87
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 88
５．時間管理機能 「システム時刻管理」：補足
◆ 相対時間とシステム時刻
相対時間（RELTIM型）
イベントの発生する時刻を，システムコールを呼び出した時刻などからの相対値で 指定する場合には，相対時間（RELTIM型）を用いる． 相対時間を用いてイベントの発生時刻が指定された場合，イベントの処理は， 基準となる時刻から指定された以上の時間が経過した後に行うことを保証しなければならない．
システム時刻（SYSTIM型）
時刻を絶対値で指定する場合
※ RELTIM，TMOで指定された時間は，指定された時間以上経過した後に
タイムアウト等が起こることを保証しなければならない．
Notes: 88
88
88
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 89
周期ハンドラ
周期ハンドラは，一定周期で起動される タイムイベントハンドラ．
システムコール
周期ハンドラの生成 Create Cyclic Handler
ID cycid = tk_cre_cyc (T_CCYC *pk_ccyc);
周期ハンドラの削除 Delete Cyclic Handler
ER ercd = tk_del_cyc (ID cycid);
周期ハンドラの動作開始 Start Cyclic Handler
ER ercd = tk_sta_cyc (ID cycid);
周期ハンドラの動作停止 Stop Cyclic Handler
ER ercd = tk_stp_cyc (ID cycid);
周期ハンドラ状態参照 Refer Cyclic Handler Status
ER ercd = tk_ref_cyc (ID cycid, T_RCYC *pk_rcyc);
５．時間管理機能 「周期ハンドラ」
Notes: 89
89
89
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 90
周期ハンドラの生成
tk_cre_cyc
周期ハンドラの動作開始
tk_sta_cyc
周期ハンドラの起動
時間
起動位相
起動周期
起動位相を保存する場合
５．時間管理機能 「周期ハンドラ」：注意点
※ tk_cre_cyc の属性として TA_PHS を指定

## Slide 91
周期ハンドラの生成
tk_cre_cyc
周期ハンドラの動作開始
tk_sta_cyc
周期ハンドラの起動
時間
起動位相
起動周期
起動位相を保存しない場合
５．時間管理機能 「周期ハンドラ」：注意点
※ tk_cre_cyc の属性として TA_PHS を指定しない

## Slide 92
アラームハンドラ
指定した時刻に起動されるタイムイベントハンドラ．
代表的なシステムコール
アラームハンドラの生成 Create Alarm Handler
ID almid = tk_cre_alm (T_CALM *pk_calm);
アラームハンドラの削除 Delete Alarm Handler
ER ercd = tk_del_alm (ID almid);
アラームハンドラの動作開始 Start Alarm Handler
ER ercd = tk_sta_alm (ID almid, RELTIM almtim);
アラームハンドラの動作停止 Stop Alarm Handler
ER ercd = tk_stp_alm (ID almid);
アラームハンドラ状態参照 Refer Alarm Handler Status
ER ercd = tk_ref_alm (ID almid, T_RALM *pk_ralm);
５．時間管理機能 「アラームハンドラ」
Notes: 92
92
92
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 93
アラームハンドラの生成
tk_cre_alm
アラームハンドラ
の動作開始
tk_sta_alm
アラームハンドラの起動
時間
５．時間管理機能 「アラームハンドラ」

## Slide 94
【 演習7 周期ハンドラ 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\cyclic
■ プロゴラム概要
・ タスクは，lcd1(優先度1)，周期ハンドラ cyc1 から構成される
・ 初期化タスク uinit_task は周期ハンドラとタスクを動的に生成し，タスクを起動させる．
周期ハンドラはlcd1タスクにより動作開始される．
・ lcd1タスクは時間を表示したら，起床待ち状態に遷移する．
また，周期ハンドラ cyc1 は1s毎に起動しており，周期ハンドラの中で時間カウントされている．
時間カウントが終了したらlcd1タスクを起床させる．
起床したlcd1タスクは時間を表示する．以降この処理を繰り返す．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 95
【 演習8 タイムシェアリング 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\time_share
■ プロゴラム概要
・ タスクは，led1(優先度2)，led2(優先度2) ，led3(優先度2) と
周期ハンドラ cyc1 から構成される
・ 初期化タスク uinit_task は周期ハンドラとタスクを動的に生成し，各タスクを起動させる．
・ 各タスクは実行状態になったら該当するLEDを点灯．
また，周期ハンドラ cyc1 は1s毎に起動しており，周期ハンドラの中で各タスクの優先順位を
回転させている．これにより全タスクの優先度が同じにもかかわらず，実行中のタスクが順番に
切り替わる．
図1. 各タスクのフローチャート

## Slide 96
総合演習

## Slide 97
【 演習9 総合演習 スロットゲーム 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\app_slot
psw1
スライダー AD値
LCD
1. LCDにスロットの画面を表示 (初期状態：A|A|A）
2. 10ms毎にADCの値を検出し、
・回転速度を算出
3. ADCの値に基づいてスロットの回転スピードを設定 (100ms ～ 1s)
4. PSW1が押されたら、スロットの回転を
開始/左停止/真中停止/右停止/停止（これを繰り返す）
5. スロットが完全に停止したら、勝敗を判定し、結果をLCDに表示
■ ゲーム開始画面
■ ゲーム終了/判定画面

## Slide 98
まずはスライダーの値を固定で．

## Slide 99
・ 割込みSW が1回押されるとゲームがスタート
つまり，mgr タスクの stateをSTARTに．
実際はSTARTからGAMEモードまで状態は移行
・ その後押される毎に，左，中，右の文字を順に止めるきっかけを作る．
対応として，GAMEモード内でさらに状態遷移処理で対応
wup_tsk( )
1ms
グローバル変数timer1を
ダウンカウント
CYC_LCD ： lcd_wait()
LCDコマンド処理時のウエイト
INTERRUPT psw1 登録
CYC_LCD lcd_wait() ： LCD初期化時コマンド設定時のwait 1ms
登録，起動してLCDの初期化処理
CYC_DISP 今回はスロット回転を100msで決め打ち
100ms周期でLCD表示を更新することでスロット回転
100ms周期を実現．そのための周期ハンドラ 100ms
登録
TSK_MGR pri 3 登録，起動
TSK_JUDGE pri 2 登録
TSK_LCD_DISP pri 2 登録
tk_ext_tsk();
【 uinit_TSK ： システム起動時に最初に起動 】
Pri 1
case STANDBY
/* ゲーム開始合図のswが押されるまで待機 */
case START
/* LCD初期化 */
/* ADC Start */
/* タスク，周期ハンドラの起動 */
/* GAMEモードへ */
case GAME
/* 表示文字作成，LCD表示：PSWによるモードサブに持つ */
/* 右の文字を止め終えたらFINISHモードへ */
case FINISH
/* 100ms周期ハンドラ止め */
/* LCD_DISPタスクを強制的に終了へ */
/* JUDGEタスク起動 */
【 TSK_MGR ： mgr() ： ゲーム全体のモード管理 】
Pri 3
スライダーの値は固定
【 TSK_JUDGE ： judge() ： 勝敗判定処理 】
Pri 2
【 INTERRUPT ： psw1() ： SW押下の状態管理 】
50ms
【 CYC_DISP : disp_timing() 】
wup_tsk() を実行すると
LCDにスロット文字表示
【 TSK_LCD_DISP ： lcd_display() 】
表示文字の作成：make_char()
その後その文字をLCDに表示
Pri 2
【状態変数】
STANDBY 0
START 1
GAME 2
FINISH 3
【状態変数】
FIRST /* ゲームスタート */ 1
SECOND /* スロット左端を停止 */ 2
THIRD /* スロット真中を停止 */ 3
FOURTH /* スロット右端を停止 */ 4
FIFTH /* ゲーム再開 */ 5
【状態変数】
LEFT_STOP 1
CENTER_STOP 2
RIGHT_STOP 3
グローバル変数
static int adc_val_glb = -1; /* ADC値 */
Initialize task で 値設定
adc_val_glb = 2000;
state_game
sw_cnt
state_sw_mode

## Slide 100
次はスライダーの値で回転スピードが
変わるように仕様変更．

## Slide 101
と，その前に
ADCの値をチェックしてみよう！
追加

## Slide 102
追加
フォルダ名：app_slot_ver1_Speed固定
※ _ver1_Speed固定 を削除して実行に追加
■ グローバル変数
int adc_val_dgb;
■ disp_timming() で ADC の値取得
void disp_timing ( INT stacd, VP exinf ){
adc_val_dbg = FM3_ADC0->SCFDH; /* ADCの値チェック */
略
}
■ lcd_display() で出力
static void lcd_display( INT stacd, VP exinf ){
while(1){
make_char(); /* 表示文字の作成 */
略
printf("adc_val_dbg = %d\n", adc_val_dbg); /* ADCの値チェック */
tk_slp_tsk(TMO_FEVR); /* Sleep Task (No Timeout) */
}
}

## Slide 103
・ 割込みSW が1回押されるとゲームがスタート
つまり，mgr タスクの stateをSTARTに．
実際はSTARTからGAMEモードまで状態は移行
・ その後押される毎に，左，中，右の文字を順に止めるきっかけを作る．
対応として，GAMEモード内でさらに状態遷移処理で対応
10ms
wup_tsk( )
【 CYC_ADC： adc_timing() 】
1ms
グローバル変数timer1を
ダウンカウント
CYC_LCD ： lcd_wait()
LCDコマンド処理時のウエイト
INTERRUPT psw1 登録
CYC_LCD lcd_wait() ： LCD初期化時コマンド設定時のwait 1ms
登録，起動してLCDの初期化処理
CYC_DISP 今回はスロット回転を100msで決め打ち
100ms周期でLCD表示を更新することでスロット回転
100ms周期を実現．そのための周期ハンドラ 100ms
登録
TSK_MGR pri 3 登録，起動
TSK_JUDGE pri 2 登録
TSK_LCD_DISP pri 2 登録
tk_ext_tsk();
【 uinit_TSK ： システム起動時に最初に起動 】
Pri 1
case STANDBY
/* ゲーム開始合図のswが押されるまで待機 */
case START
/* LCD初期化 */
/* ADC Start */
/* タスク，周期ハンドラの起動 */
/* GAMEモードへ */
case GAME
/* 表示文字作成，LCD表示：PSWによるモードサブに持つ */
/* 右の文字を止め終えたらFINISHモードへ */
case FINISH
/* 100ms周期ハンドラ止め */
/* LCD_DISPタスクを強制的に終了へ */
/* JUDGEタスク起動 */
【 TSK_MGR ： mgr() ： ゲーム全体のモード管理 】
Pri 3
スライダーの値取得 ： int ScanADC(void)
【 TSK_JUDGE ： judge() ： 勝敗判定処理 】
Pri 2
【 INTERRUPT ： psw1() ： SW押下の状態管理 】
50ms
【 CYC_DISP： disp_timing() 】
スピード値計算 ： int MakeSpeed( int )
ADスライダー値を 50msの整数倍に対応
整数倍中は wup_tsk() をスキップ
整数倍の処理が終了したら
wup_tsk() を実行
LCDにスロット文字表示
【 TSK_LCD_DISP ： lcd_display() 】
表示文字の作成：make_char()
その後その文字をLCDに表示
Pri 2
【ヒント】
Slider の値を取得
if ( bFM3_ADC0_SCFD_INVL == 0 ){ /* AD conv is not done */
adc_val_glb = FM3_ADC0->SCFDH; /* get adc value*/
}
【状態変数】
STANDBY 0
START 1
GAME 2
FINISH 3
【状態変数】
FIRST /* ゲームスタート */ 1
SECOND /* スロット左端を停止 */ 2
THIRD /* スロット真中を停止 */ 3
FOURTH /* スロット右端を停止 */ 4
FIFTH /* ゲーム再開 */ 5
【状態変数】
LEFT_STOP 1
CENTER_STOP 2
RIGHT_STOP 3
state_game
sw_cnt
state_sw_mode
ADC値（0 – 4095）に対応した
スピード値(10ms,20ms,･･･,90ms,100ms)

## Slide 104
uinit_TSK
TSK_MGR
INT：
psw1
TSK_JUDGE
TSK_
LCD_DISP
CYC_DISP
周期：50ms
while(1)
pri 3
STANDBY 0
START 1
GAME 2
FINISH 3
状態変数
×
create ()
create ()
create ()
create ()
FIRST 1
SECOND 2
THIRD 3
FOUTH 4
FIFTH 5
状態変数
LEFT_STOP 1
CENTER_STOP 2
RIGHT_STOP 3
状態変数
CYC_DISPから起動される
TSK_LCD_DISP pri 2
pri 2
INT SW 操作モード
sw_cnt
INT SW 対応モード
state_sw_mode
TSK_MGR 内状態遷移
state_game
state_game = STANDBY
state_sw_mode =0
sta_tsk()
ポーリング
sw_cnt = FIRST
sta_tsk()
sta_cyc()
state_game = GAME
speed_counter--
wup_tsk()
make_char()
LCDに表示
slp_tsk()
Speed 固定
adc_val_glb = 2000
state_game = START
sw_cnt = SECOND
state_sw_mode = LEFT_STOP
state_sw_mode value ??
50ms周期
sw_cnt = THIRD
state_sw_mode = CENTER_STOP
sw_cnt = FOURTH
state_sw_mode = RIGHT_STOP
if state_sw_mode == RIGHT_STOP
state_sw_mode value ??
state_game = FINISH
stp_cyc()
sta_tsk()
state_game = STANDBY
if speed_counter == 0
（250ms 後）
if speed_counter != 0
（250ms 後）
追加

## Slide 105
【 演習10 総合演習 音楽プレーヤ 】
■ プロジェクトフォルダ
C:\ut_realos\utkernel\7-M\uT-Kernel_Samples\app_music_player
psw1
JOY STICK
LCD
1. LCDに曲名，歌手名，演奏時間を表示 （初期状態：1曲目）
2. ジョイスティック(SW6)で曲を選択
3. PSW1押下で曲を再生
- 再生時間は00:00からカウントアップ
- 曲の長さ分再生したら再生停止
- 再度PSWを押したら一時停止
- （曲データはLED1~LED8に表示される）
4. PSW2押下で再生を停止
psw2
LED
■ 起動直後/選曲直後画面
■ 再生中画面

## Slide 106
まずは選曲なしで，1曲だけ
再生，一時停止，停止をしてみる
追加

## Slide 107
INTERRUPT psw 登録（psw1，psw2）
CYC_LCD lcd_wait() ： LCD初期化時コマンド設定時のwait 1ms
登録，起動してLCDの初期化処理 Frist-record をLCDに表示
CYC_JOY JoyStick のポーリング周期 100ms 登録，起動
CYC_SEC 1s カウンタ 登録，起動
TSK_MGR pri 3 登録，起動 （STANDBY モードへ）
TSK_JOY_MGR pri 2 登録
TSK_LCD_DISP pri 2 登録
TSK_LED_DISP pri2 登録
tk_ext_tsk();
【 uinit_TSK ： システム起動時に最初に起動 】
Pri 1
case STANDBY
/* JOY の値変更に対する処理 */
/* ゲーム開始合図のswが押されるまで待機
psw1が押されると STARTモードへ */
case START
/* タスク，周期ハンドラの起動 */
/* PLAYモードへ */
case PLAY
/* 曲の再生時間が終了するとSTOPモードへ 表示画面は再生曲のまま */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ*/
/* psw1が押されたらPAUSEモードへ *
case PAUSE
/* psw1が押されるとPLAYモードへ */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ */
case STOP
/* 再生中の曲名等表示 */
/* タイマカウンター停止，リセット */
/* JOY値変更に対する処理 */
/* STANDBY モードへ */
【 TSK_MGR ： mgr() ：PLAY 全体のモード管理 】
Pri 3
【psw1】
・ STANDBY & REPLAY → START モードへ
・ PLAY & ！REPLAY → （PLAY モードから）PAUSE モードへ
・ PLAY & REPEAT → （PAUSE モードから）PLAY モードへ
【pws2】
・ psw2 が押されると再生中だろうと，一時停止中であろうと
STOP モードへ
【 INTERRUPT ： psw() ： PSW1， PSW2押下の状態管理 】
【 TSK_LCD_DISP ： lcd_disp() 】
Pri 2
1000ms
グローバル変数 sec を インクリメント
sec の値を元に，曲の長さを表示するための
表示データを作りこむ
CYC_SEC ： timer_counter()
1S カウンタ
【 TSK_LED_DISP ： led_disp() 】
LED 点滅処理
Pri 2
グローバル変数timer1を
ダウンカウント
CYC_LCD：lcd_wait()
LCDコマンド処理時のウエイト
1ms
【状態変数】
STANDBY
START
PLAY
PAUSE
STOP
曲の長さを 1秒 刻みで表示を更新する
ただし，PLAY モードの時のみ更新
未対応中
追加

## Slide 108
CYC_JOY，CYC_SECを
stp することで対応

## Slide 109
wup_tsk( )
INTERRUPT psw 登録（psw1，psw2）
CYC_LCD lcd_wait() ： LCD初期化時コマンド設定時のwait 1ms
登録，起動してLCDの初期化処理 Frist-record をLCDに表示
CYC_JOY JoyStick のポーリング周期 100ms 登録，起動
CYC_SEC 1s カウンタ 登録，起動
TSK_MGR pri 3 登録，起動 （STANDBY モードへ）
TSK_JOY_MGR pri 2 登録
TSK_LCD_DISP pri 2 登録
TSK_LED_DISP pri2 登録
tk_ext_tsk();
【 uinit_TSK ： システム起動時に最初に起動 】
Pri 1
case STANDBY
/* JOY の値変更に対する処理 */
/* ゲーム開始合図のswが押されるまで待機
psw1が押されると STARTモードへ */
case START
/* タスク，周期ハンドラの起動 */
/* PLAYモードへ */
case PLAY
/* 曲の再生時間が終了するとSTOPモードへ 表示画面は再生曲のまま */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ*/
/* psw1が押されたらPAUSEモードへ *
case PAUSE
/* psw1が押されるとPLAYモードへ */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ */
case STOP
/* 再生中の曲名等表示 */
/* タイマカウンター停止，リセット */
/* JOY値変更に対する処理 */
/* STANDBY モードへ */
【 TSK_MGR ： mgr() ：PLAY 全体のモード管理 】
Pri 3
【psw1】
・ STANDBY & REPLAY → START モードへ
・ PLAY & ！REPLAY → （PLAY モードから）PAUSE モードへ
・ PLAY & REPEAT → （PAUSE モードから）PLAY モードへ
【pws2】
・ psw2 が押されると再生中だろうと，一時停止中であろうと
STOP モードへ
【 INTERRUPT ： psw() ： PSW1， PSW2押下の状態管理 】
【 CYC_JOY：joy_check() 】
STANDBY モード時のみ，
JSK の値を読み取り，変化に対応する．
ここでは，PLAY モードに遷移した時，CYC_JOY を stp
STOP モードに遷移した時，sta している．
100ms
【 TSK_LCD_DISP ： lcd_disp() 】
Pri 2
1000ms
グローバル変数 sec を インクリメント
sec の値を元に，曲の長さを表示するための
表示データを作りこむ
CYC_SEC ： timer_counter()
1S カウンタ
【 TSK_LED_DISP ： led_disp() 】
LED 点滅処理
Pri 2
グローバル変数timer1を
ダウンカウント
CYC_LCD：lcd_wait()
LCDコマンド処理時のウエイト
1ms
【状態変数】
STANDBY
START
PLAY
PAUSE
STOP
【 TSK_JOY_MGR ： joy_disp() 】
また，
TSK_JOY_MGR が動作中だったり，
STANDBY モードじゃないときに
TSK_JOY_MGR を呼び出さない
→ bDoingJS == OFF && state_music == STANDBY
さらに，JSK の値が変わってないのに同じのを再表示はしない
→ joy_value == 0x1 || joy_value == 0x2
Pri 2
JSK の変化による，曲名，歌手，曲の長さを表示する
JSK の値（JS_DOWN ，JS_UP）で表示データを変える処理
曲の長さを 1秒 刻みで表示を更新する
ただし，PLAY モードの時のみ更新
未対応中
ヒント
・ JOY STICK の値
joy_value = FM3_GPIO->PDIR4 & 0x03;
/* JS Down -> Next 0x1 , JS Up -> Previous 0x2 */
追加

## Slide 110
wup_tsk( )
INTERRUPT psw 登録（psw1，psw2）
CYC_LCD lcd_wait() ： LCD初期化時コマンド設定時のwait 1ms
登録，起動してLCDの初期化処理 Frist-record をLCDに表示
CYC_JOY JoyStick のポーリング周期 100ms 登録，起動
CYC_SEC 1s カウンタ 登録，起動
TSK_MGR pri 3 登録，起動 （STANDBY モードへ）
TSK_JOY_MGR pri 2 登録
TSK_LCD_DISP pri 2 登録
TSK_LED_DISP pri2 登録
tk_ext_tsk();
【 uinit_TSK ： システム起動時に最初に起動 】
Pri 1
case STANDBY
/* JOY の値変更に対する処理 */
/* ゲーム開始合図のswが押されるまで待機
psw1が押されると STARTモードへ */
case START
/* タスク，周期ハンドラの起動 */
/* PLAYモードへ */
case PLAY
/* 曲の再生時間が終了するとSTOPモードへ 表示画面は再生曲のまま */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ*/
/* psw1が押されたらPAUSEモードへ *
case PAUSE
/* psw1が押されるとPLAYモードへ */
/* psw2が押されるとSTOPモードへ */
case STOP
/* 再生中の曲名等表示 */
/* タイマカウンター停止，リセット */
/* JOY値変更に対する処理 */
/* STANDBY モードへ */
【 TSK_MGR ： mgr() ：PLAY 全体のモード管理 】
Pri 3
【psw1】
・ STANDBY & REPLAY → START モードへ
・ PLAY & ！REPLAY → （PLAY モードから）PAUSE モードへ
・ PLAY & REPEAT → （PAUSE モードから）PLAY モードへ
【pws2】
・ psw2 が押されると再生中だろうと，一時停止中であろうと
STOP モードへ
【 INTERRUPT ： psw() ： PSW1， PSW2押下の状態管理 】
【 CYC_JOY：joy_check() 】
STANDBY モード時のみ，
JSK の値を読み取り，変化に対応する．
ここでは，PLAY モードに遷移した時，CYC_JOY を stp
STOP モードに遷移した時，sta している．
100ms
【 TSK_LCD_DISP ： lcd_disp() 】
Pri 2
1000ms
グローバル変数 sec を インクリメント
sec の値を元に，曲の長さを表示するための
表示データを作りこむ
CYC_SEC ： timer_counter()
1S カウンタ
【 TSK_LED_DISP ： led_disp() 】
LED 点滅処理
Pri 2
グローバル変数timer1を
ダウンカウント
CYC_LCD：lcd_wait()
LCDコマンド処理時のウエイト
1ms
【状態変数】
STANDBY
START
PLAY
PAUSE
STOP
【 TSK_JOY_MGR ： joy_disp() 】
また，
TSK_JOY_MGR が動作中だったり，
STANDBY モードじゃないときに
TSK_JOY_MGR を呼び出さない
→ bDoingJS == OFF && state_music == STANDBY
さらに，JSK の値が変わってないのに同じのを再表示はしない
→ joy_value == 0x1 || joy_value == 0x2
Pri 2
JSK の変化による，曲名，歌手，曲の長さを表示する
JSK の値（JS_DOWN ，JS_UP）で
表示データを変える仕組みを実現
曲の長さを 1秒 刻みで表示を更新する
ただし，PLAY モードの時のみ更新
未対応中

## Slide 111
今後の展開

## Slide 112
次世代μT-Kernel
http://www.tron.org/ja/tron-project/what-is-t-kernel/t2ex/
出典：トロンフォーラム：
μT-Kernel2.0
Notes: 112
112
112
112
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 113
【サービスプロファイルの目的】
uT-Kernelは小規模組込みシステムを想定したOSなので，不要機能は仕様書から省いている
しかしながら最近のMCUを見てみると・・・
例えば，Cortex-M4だが，FPUを備えている．小規模組込みシステム向けのMCUであっても，
必要があればFPUでもDSP拡張機能でも備えるようになっている．
そしてOS側も必要に応じてそれらの機能が求められるという状況にあるだろう．
とはいえ
FPUに関する機能をOSでサポートするかしないかの実装依存性を無制限に認めてしまう方針では，
仕様としても成り立たたないばかりか，uT-Kernel2.0実装間での互換性もなくなってしまう．
そこで
uT-Kernel2.0では実装依存の仕様について，「サービスプロファイル」を導入して体系立て
実装依存性の情報を規定できるようにする．

## Slide 114
#define TK_SUPPORT_FPU TRUE
ここではプロファイルがTRUE(真)に指定されているため，TA_FPUの指定が
利用可能であることを示している．逆に，FALSE(偽)である場合はTA_FPUが指定できない
ことを示す．
【サービスプロファイルの利用】
サービスプロファイルを適切に利用することで，uT-Kernel2.0上のソフトウェアの互換性や再利用性を
向上させることができる
A社 uT-Kernel用
ミドルウェア
B社 uT-Kernel用
ミドルウェア
共通ミドルウェア
#if ＊＊＊＊＊＊
・・・・・・・・・・・・
#else
・・・・・・・・・・・・
uT-Kernel
A社実装
uT-Kernel
B社実装
uT-Kernel
A社実装
uT-Kernel
B社実装
OSのAPIに違いがあるため，
コードを統一できない
プロファイルのおかげで
#ifdef で差異を吸収しコードを統一できる

## Slide 115
本資料に記載されている社名及び製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
© 2016 TRON Forum, All Rights Reserved. http://www.tron.org/ja/
© 2016 FUJITSU ELECTRONICS INC. http://jp.fujitsu.com/group/fei/
© 2016 Cypress Inc. http://japan.cypress.com/
© 2016 FUJITSU COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED http://www.fujitsu.com/jp/group/fct/
Notes: 115
115
115
© 2012 T-Engine Forum, All Rights Reserved

## Slide 116
【実習】μT-Kernel入門(協力:富士通コンピュータテクノロジーズ)テキスト「プログラミング演習 (1)」
著者 TRON Forum
本テキストは、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Copyright ©2016 TRON Forum
【ご注意およびお願い】
1.本テキストの中で第三者が著作権等の権利を有している箇所については、利用者の方が当該第三者から利用許諾を得てください。
2.本テキストの内容については、その正確性、網羅性、特定目的への適合性等、一切の保証をしないほか、本テキストを利用したことにより損害が生じても著者は責任を負いません。
3.本テキストをご利用いただく際、可能であれば office@tron.org までご利用者のお名前、ご所属、ご連絡先メールアドレスをご連絡いただければ幸いです。