## Slide 1: 実習： 組込みリアルタイム プログラミング (ITRON初級編)
<number>
トロンフォーラム 学術・教育WG

## Slide 2
<number>

## Slide 3
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 4: 組込みシステムとは
<number>
組込みシステム=センサやアクチュエータ、他の機械システム等と協調して動作するコンピュータシステム
(例)
  家電製品の制御システム
  ファックスやコピー機の制御
  自動車の制御システム
  携帯電話
  など…

## Slide 5: どのようなものが組込みシステムか?
<number>
マイコン内蔵炊飯器、洗濯機、コピー機、ＦＡＸ、
携帯情報端末、電子楽器、自動車、ロボットなど
組込みシステム
ロボット制御分野
ＯＡ機器分野
車両 / 車載機器分野
ＡＶ機器分野
通信制御分野
計測機器分野
ＮＣ/ＦＡ制御分野
ＪＰＥＧ
ＭＰＥＧ
音声認識

## Slide 6: 組込みシステムこそメジャー!
<number>
パソコン・ワークステーション等の出荷数
  約1.5億台/年
組込みコンピュータの出荷数
  約80億台/年
米国人が一日に接するマイクロコンピュータの数
  100 個[New York Times]
組込みコンピュータは今後も増えていく見込み

## Slide 7: 組込みシステムの特徴(1)
<number>
計算処理よりも、入出力処理、通信処理が中心
  イベント処理プログラム
  実時間（リアルタイム）処理プログラム
必要最小限のハードウェア資源にチューニングする⇒コストを極力下げる

## Slide 8: 組込みシステムの特徴(2)
<number>
専用化されたシステム
厳しいリソース制約
高い信頼性
システムの改修に多大なコスト
リアルタイム性

## Slide 9: リアルタイム処理とは (主婦兼母親の朝)
<number>
7:05 湯が沸く
→紅茶を入れる
8:28 クリーニング屋
→受け取りと支払い
7:10 トースターが終了
→トーストを皿に
8:10 田中さんから電話
→夕方の買物の約束
7:00 太郎（5歳）を起こす
8:15 太郎スクールバスに送る
7:15 花子（0歳）
おしっこで泣く
→オムツ交換

## Slide 10: リアルタイム処理とは (コピー・プリンタ・ファックス複合機の例)
<number>
ファックス
着信
コピーボタン
押下
印刷データ
着信
コピー
原稿セット
紙づまり

## Slide 11: リアルタイムシステムとは
<number>
「リアルタイムシステム」では、計算結果があっていることだけでなく、決められた時間内に計算が終ることも保証しなければならない
(例)
システムへの要求＝「127＋382の答えを求めなさい。答えは3分後までに出しなさい(12時23分)」
  (答)509 (12時30分) ⇒リアルタイムシステムでは計算失敗の例となる
  (答)509 (12時24分) ⇒リアルタイムシステムでも計算成功の例

## Slide 12: リアルタイムシステムは複雑
<number>
実世界とのかかわり
  ランダムに起きる事象への対応
  実時間を扱う必要性
複雑な処理が要求されるため、処理するための技術が必要となる
    並行処理(タスク、スケジューリング)
    同期・通信
    実時間処理
    記憶管理

## Slide 13: なぜリアルタイムOSが必要か？
<number>
すべてユーザプログラムで実現できるか？
  実現できても、共通機能として常駐システム化したほうが楽なものも多い
  実現できないものもある
何らかの汎用的なシステムでサポート
  リアルタイムOS(Real-time OS : RTOS)

## Slide 14: 組込み機器制御 (シングルタスク)
<number>
ｼﾝｸﾞﾙﾀｽｸ
処理１
関数
処理２
関数
プログラムが複雑
→ 規模が大きくなると管理出来ない！
MD
Play
GPS
Information
Get
MD
GPS

## Slide 15: リアルタイムとマルチタスク
<number>
スピードが50km/h
以下になったら
アクセルを踏む
<2秒以内>
前方30m以内に
歩行者を発見したら
ブレーキを踏む
<0.1秒以内>
前方30m以内に
赤信号を発見したら
ブレーキを踏む
<1秒以内>
燃料計の針が“E“
を指したらガソリン
スタンドに入る
<15分以内>
スピードが50km/h
以上になったら
アクセルを離す
<3秒以内>
・車の運転の例
制限時間内に複数の処理を行う という
リアルタイムシステム
マルチタスクシステム
は、
になる場合が多い！

## Slide 16: マルチタスクとは
<number>
複数の処理を同時に実行すること=マルチタスク処理
マルチタスク
シングルタスク

## Slide 17: タスクスケジューリング
<number>
同時に複数の処理をさせる(マルチタスク)
しかしCPUは一つしかない…
CPUを使う時間帯を複数のタスクに割り振る
タスクスケジューリング

## Slide 18: RTOS導入のメリット
<number>
リアルタイム処理の基本処理を扱ってくれる=プログラム作成が容易に
  並行処理・スケジューリングのサポート
    タスク分割設計が容易に、効率的なI/Oも簡単に実現
  同期処理のサポート
    タスク間の通信・同期の実現が容易に
  記憶管理のサポート
    記憶管理の細部に関らないでもすむ。
ハードウェアの相違点をRTOSが吸収してくれるので、プログラムの再利用性が向上
モジュール化がしやすい、関連製品が利用可能などにより、保守性・拡張性が向上

## Slide 19
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 20: トロンプロジェクトとITRON
<number>
TRON Project since 1984
  トロンプロジェクトはUbiquitous Computing研究開発の先駆け
トロン(TRON)
  The Real-time Operating system Nucleus
組込みシステム向けに、ITRON(Industrial TRON) Specification を公開(1989)
  現在のバージョンはμITRON 4.0仕様

## Slide 21: トロンの有効性
<number>
トロン(The Real-time Operating system Nucleus)の特長
  仕様が公開されている(オープン)
  実装が自由(ライセンス料がかからない)
  国内各社で利用されている(ITRON/T-Kernel)
なぜ各社で利用されているのか？
  ソフトウェアの流通性・再利用性の確保
  企業内のソフトウェア開発の標準化
  技術者教育の標準化

## Slide 22: ITRONとT-Kernel
<number>
弱い標準化と
プロファイル
に基づく展開
ITRON
・同一プロファイル規定のOS間で互換性を保証
(スタンダードプロファイル、自動車プロファイル)
・保護機能拡張(ITRON4.0/PX仕様)によるＭＭＵ
サポート(メモリ保護を主目的としている)
強い標準化
に基づく展開
ユビキタスコンピューティング環境構築を目指して、オープンなリアルタイム標準開発環境を整備するプロジェクト。 ハードウェア、ＯＳ、ミドルウェア、開発環境について、強い標準化が進められている。
ITRON4.0仕様
T-Kernel
ITRONの成果を生かしつつ、標準化の範囲を拡大し、高度な技術を取り入れることで、短期間で高度な組込みシステムを作るためのソリューションの整備
ITRONの成果をベースとして、互換性や厳密性の向上を図り、生産性向上や再利用性、移植性を高めることを目的に仕様を整理

## Slide 23: μITRON 4.0とT-Kernelの 機能比較(概略)
<number>
機 能
μITRON 4.0
T-Kernel
タスク管理機能
○
○
タスク付属同期機能
○
○
タスク例外処理機能
○
○
同期・通信機能
○
△
TKはﾃﾞｰﾀｷｭｰ無
機能差
拡張同期・通信機能
○
○
メモリ・プール機能
○
○
時間管理機能
○
△
TKはｵｰﾊﾞﾗﾝH無
システム状態管理機能
○
○
割込み管理機能
○
○
サービスコール管理機能
○
×
TKはｻﾌﾞｼｽﾃﾑが同等
システム構成管理機能
○
○
サブシステム管理機能
×
○
システム・メモリ管理機能
×
○
アドレス空間管理機能
×
○
デバイス管理機能
×
○
I/Oポート・アクセスサポート機能
×
○
省電力機能
×
○

## Slide 24: 参考:その他の組込み向けOS
<number>
VxWORKS
  ソフトウェアベンダ系
組込みLinux
  UnixクローンOS Linuxの組込み版
AUTOSAR
  車載向け、欧州

## Slide 25
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 26: μITRONが提供する機能
<number>
タスク管理機能
タスク付属同期機能
タスク例外処理機能
同期・通信機能
拡張同期・通信機能
メモリ・プール管理機能
時間管理機能
システム状態管理機能
割込み管理機能
その他の機能
  サービスコール管理
  システム構成管理

## Slide 27: タスクについての規定
<number>
タスクは、RTOS上で最小実行単位となるサブルーチン
各タスクには優先度を指定
タスクには以下の状態があり、順次切り替えて並行動作を行う(タスクスケジューリング)
  実行可能状態、実行状態、待ち状態、強制待ち状態、二重待ち状態、休止状態、未登録状態

## Slide 28: タスクの状態(1)
<number>
実行状態（RUNNING)
  現在タスクが実行中の状態
  実行可能状態のタスクの中で最も優先順位の高いタスクの状態
実行可能状態（READY)
  sta_tsk等により実行可能になった状態
待ち状態（WAITING）
  待ち解除の条件が満たされるのを待っている状態
  条件が満たされると実行可能状態に移行
強制待ち状態（SUSPENDED）
  他タスクから強制的に中断された状態
  スケジューリングの対象から強制的にはずされたタスクの状態

## Slide 29: タスクの状態(2)
<number>
二重待ち状態（WAITING-SUSPENDED）
  待ち状態と強制待ち状態の２つの待ち状態が重なった状態
  待ち状態のタスクに対して、sus_tskが発行された状態
休止状態（DORMANT)
  タスクが起動されるのを待っている状態
  タスクの起動前、および タスク終了後の状態
未登録状態（NON-EXISTENT)
  タスクが登録されていない状態
  システムから削除された状態

## Slide 30: タスクの状態(アイコン)
<number>
実行状態RUNNING
実行可能状態
READY
休止状態
DORMANT
強制待ち状態
SUSPENDED
待ち状態
WAITING
二重待ち状態
WAITING-SUSPENDED

## Slide 31: タスク遷移の様子
<number>
実行可能状態
READY
休止状態
DORMANT
強制待ち状態
SUSPENDED
待ち状態
WAITING
二重待ち状態
WAITING-SUSPENDED
dispatch
preempt
終了
強制終了
起動
再開
中断
待ち解除
強制終了
強制終了
強制終了
中断
再開
待ち解除
待ち条件
実行状態
RUNNING
未登録状態
NON-EXISTENT
終了と削除
削除
生成

## Slide 32: レディーキュー
<number>
・実行可能状態にあるタスクのつながる行列
・最も優先順位の高いタスクが実行状態になる
レディキュー（優先度 : 2）
レディキュー（優先度 : 1）
レディキュー（優先度 : 3）
TASK6
TASK5
TASK4
TASK2
TASK1
TASK3

## Slide 33: タスクの実行順序
<number>
・優先順（優先度の数字が小さい順）
・同じ優先度なら先にレディーキューに並んだ順（FIFO順）
レディキュー（優先度 : 2）
レディキュー（優先度 : 1）
レディキュー（優先度 : 3）
TASK6
TASK5
TASK4
TASK2
TASK1
TASK3

## Slide 34: レディキューのタスク(1)
<number>
TASK1やTASK3やTASK7はREADY以外の状態
レディキュー（優先度 : 2）
TASK6
TASK4
TASK2
TASK5
TASK8
レディキュー（優先度 : 1）
レディキュー（優先度 : 3）
TASK7 優先度1
sta_tsk（task7）
TASK1 優先度1
TASK3 優先度1
高 ＜実行順番＞ 低
高 優先度 低

## Slide 35: レディキューのタスク(2)
<number>
TASK1やTASK3はREADY以外の状態
TASK7
レディキュー（優先度 : 2）
レディキュー（優先度 : 1）
レディキュー（優先度 : 3）
休止状態にあるTASK7を
レディーキュー（優先度1）に
つける
TASK1 優先度1
TASK3 優先度1
TASK6
TASK4
TASK2
TASK5
TASK8
高 ＜実行順番＞ 低
高 優先度 低

## Slide 36: タスク動作以外の規定
<number>
用語、ID番号、優先度、エラーコード等
ITRON共通規定として用意されている
  ソフトウェア部品仕様にも共通に適用可能
  規定を理解しておくことで、仕様全体も理解しやすい(プログラム可読性も向上)
μITRON3.0/4.0/T-Kernelにおいて、基本的な概念や扱いは共通

## Slide 37: 割込み処理モデル
<number>
外部割込みによって起動される処理は、割込みハンドラと割込みサービスルーチン
  割込みハンドラはプロセッサの機能のみに依存して起動される
    割込みコントローラ(IRC ; Interrupt Request Controller)の操作が必要になる場合がある
  割込みサービスルーチンは割込みハンドラから起動される
    IRCに依存しない
いずれかの機能が提供されていれば良い

## Slide 38: 割込み処理モデル
<number>
外部割込み
割込みハンドラの
入口処理
割込みハンドラ
IRCの操作
割込みサービスルーチン
割込みハンドラの
出口処理
リターン
ディスパッチ

## Slide 39: ITRON共通規定 概要(1)
<number>
用語の規定
  サービスコール、コールバック、静的API、オブジェクト、他
オブジェクトのID番号
  オブジェクト毎に、数値(番号)で識別
  1から連続した正の値
優先度の数値
  1以上の正の値
  値が小さいほど優先度が高い

## Slide 40: ITRON共通規定 概要(2)
<number>
エラーコード
  正常終了はE_OK(=0)または正の値
  負の値はエラー
  E_xxxでエラーコードを定義
システムコンフィギュレーション
  静的APIによる、システムの初期状態の設定

## Slide 41: ITRON共通規定 概要(3)
<number>
APIの名称に関する原則
  xxxで操作方法、yyyで操作対象
  xxx_yyy()の形が基本
  ハンドラから呼び出せるサービスコールには、識別名の前に“i”を付加
  独自に定義したサービスコールには、識別名の前に“v”を付加することを推奨

## Slide 42
<number>

## Slide 43
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 44: コンフィギュレーション
<number>
RTOSの動作環境をコンフィグレーションファイルに記述
静的APIによってオブジェクトを生成
  ID番号の指定
  最大オブジェクト数の指定など
割込みハンドラを指定
コンフィギュレータを使用してヘッダファイルとカーネル情報ファイルの出力
コンフィギュレーション方法はOSによって方法などが異なる場合があります

## Slide 45: 静的APIの例
<number>
 | CRE_SEM
機能 | セマフォの生成
API | CRE_SEM(ID semid,{ATR sematr,UNIT isemcnt,UINT maxsem});
備考 | semid セマフォのID番号 sematr セマフォの属性（FIFO待ち or 優先度待ち） isemcnt セマフォの初期値 maxsem セマフォの最大値

## Slide 46: コンフィギュレーションファイルの例
<number>
/***********************************************/
/* Sample configuration file for uITRON 4.0 */
/***********************************************/
INCLUDE("demo.h");
#define STACK_SIZE 2048
CRE_TSK(TASK1, {TA_HLNG|TA_ACT, TASK1, task1, 15, STACK_SIZE, NULL});
CRE_TSK(TASK2, {TA_HLNG|TA_ACT, TASK2, task2, 15, STACK_SIZE, NULL});
CRE_FLG(ID_FLG1, {TA_TFIFO|TA_CLR|TA_WMUL, 0});
CRE_SEM(SEM1, {TA_TFIFO, 0, 10});
CRE_DTQ(DTQ1, {TA_TPRI, 10, NULL});
CRE_CYC(ID_CYC1, {TA_HLNG|TA_STA, ID_CYC1, cyc_func, 4000, 2000});

## Slide 47: コンフィギュレーションの流れ
<number>
システムコンフィギュレーションファイル
system.cfg
C言語プリプロセッサ
ソフトウェア部品のコンフィギュレータ
ソフトウェア部品
構成・初期化ファイル
www_cfg.c
ID自動割付け結果
ヘッダファイル
www_id.h
カーネルのコンフィギュレータ
カーネル
構成・初期化ファイル
kernel_cfg.c
ID自動割付け結果
ヘッダファイル
kernel_id.h

## Slide 48: 開発環境の例
<number>
c/c++ソース
RTOSソース
コンパイラ/
アセンブラ/リンカ
ロードモジュール
フォーマット
変換
ROMデータ
モニタデバッガ
エミュレータデバッガ
量産
ICE
ターゲットボード
RS232C
評価
ライブラリ
シミュレータ

## Slide 49
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 50: 一般的なC言語プログラミングと違う点(1)
<number>
μITRONでは、タスクはmain()から起動するとは限らない
  組込み機器では、resetから始まる
  PCでもresetから動作しているが、使用者には見えないようになっている
イベントが発生しないと、タスクは切替らない
  割込みやサービスコールの呼出し等のイベントが発生し、動作中のタスクが待ち状態に入った時に、他のタスクに切替る

## Slide 51: 一般的なC言語プログラミングと違う点(2)
<number>
イベントが発生し、タスクが切り替え可能状態であれば、優先度が高いタスクに切替る(プリエンプション)
  プリエンプション動作により、高い優先度のタスクが動作するので、高速な応答を行う必要があるタスクには、高い優先度を設定できる
  意識的に切り替え(ディスパッチ)を禁止することも可能
リアルタイム性の確保はアプリケーションの作り方も重要

## Slide 52: イベントドリブン型プログラミング
<number>
リアルタイムOSでは、何か要求(イベント)がきたら動作する、というイベントドリブン型プログラミングが基本
  受動型プログラムとも呼ばれる
  発生したイベントに対する高速応答が可能
自ら動作を行う、能動的なプログラミングも可能
  すべて能動的な動作では、リアルタイム性を確保するのは難しい場合が多い
どのような形式にするかはアプリケーションによる

## Slide 53
<number>
1 組込みシステムとマルチタスク・リアルタイム処理
2 トロンと組込みシステム
3 μITRON入門
4 μITRON開発手順
5 μITRONプログラミング
6 μITRONサービスコール

## Slide 54: 代表的なサービスコール
<number>
タスク管理機能
タスク付属同期機能
同期・通信機能
  セマフォ
  イベントフラグ
  データキュー
  メールボックス
時間管理機能

## Slide 55: タスク管理機能
<number>
タスク管理機能は、タスクの状態を直接的に操作/参照するための機能
  タスクの生成/削除
  タスクの起動/終了
  優先度の変更

## Slide 56: タスク管理機能:サービスコール(1)
<number>
タスクの生成(静的API)
  CRE_TSK(ID tskid, {ATR tskatr, VP_INT exinf, FP task, PRI itskpri, SIZE stksz, VP stk});
タスクの生成
  ER ercd = cre_tsk(ID tskid, T_CTSK* pk_ctsk);
  ER_ID tskid = acre_tsk(T_CTSK* pk_ctsk);
タスクの削除
  ER ercd = del_tsk(ID tskid);

## Slide 57: タスク管理機能:サービスコール(2)
<number>
タスクの起動
  ER ercd = act_tsk(ID tskid);
  ER ercd = iact_tsk(ID tskid);
タスク起動要求のキャンセル
  ER_UINT actcnt = can_act(ID tskid);
タスクの起動(起動コード指定)
  ER ercd = sta_tsk(ID tskid, VP_INT stacd);
自タスクの終了
  void ext_tsk();
  void exd_tsk();

## Slide 58: タスク管理機能:サービスコール(3)
<number>
タスクの強制終了
  ER ercd = ter_tsk(ID tskid);
タスク優先度の変更
  ER ercd = chg_pri(ID tskid, PRI tskpri);
タスク優先度の参照
  ER ercd = get_pri(ID tskid, PRI* p_tskpri);
タスクの状態参照
  ER ercd = ref_tsk(ID tskid, T_RTSK* pk_rtsk);
  ER ercd = ref_tst(ID tskid, T_RTST* pk_rtst);

## Slide 59: sta_tskとext_tskの動作例
<number>
TASK3
優先度 : 2
TASK1
TASK2
時間の流れ
優先度 : 1
優先度 : 1
TASK2が起動される
優先度 : 2
優先度 : 2
TASK2が休止状態になる
優先度 : 3
優先度 : 3
優先度 : 3
優先度 : 1
ext_tsk（）
sta_tsk（TASK2）

## Slide 60: タスク付属同期機能
<number>
タスク付属同期機能は、タスクの状態を直接的に操作することによって同期を行うための機能
  タスクの起床待ちと起床
  タスクの強制待ちと解除

## Slide 61: タスク付属同期機能: サービスコール(1)
<number>
起床待ち
  ER ercd = slp_tsk();
  ER ercd = tslp_tsk(TMO tmout);
タスクの起床
  ER ercd = wup_tsk(ID tskid);
  ER ercd = iwup_tsk(ID tskid);
タスク起床要求のキャンセル
  ER_UINT wupcnt = can_wup(ID tskid);

## Slide 62: タスク付属同期機能: サービスコール(2)
<number>
待ち状態の強制解除
  ER ercd = rel_wai(ID tskid);
  ER ercd = irel_wai(ID tskid);
強制待ち状態への移行
  ER ercd = sus_tsk(ID tskid);
強制待ち状態からの再開
  ER ercd = rsm_tsk(ID tskid);
  ER ercd = frsm_tsk(ID tskid);
自タスクの遅延
  ER ercd = dly_tsk(RELTIM dlytim);

## Slide 63: slp_tskとwup_tskの動作例
<number>
TASK3
優先度 : 2
TASK1
TASK2
時間の流れ
優先度 : 1
優先度 : 1
TASK3がRUN状態になる
優先度 : 2
優先度 : 2
再びTASK2がRUN状態になる
優先度 : 3
優先度 : 3
優先度 : 3
優先度 : 1
wup_tsk()（TASK2）
slp_tsk（）

## Slide 64: 同期・通信機能
<number>
複数のタスクの動作の同期を取ったり、タスク間通信を行う時に使われる機能
  タスク間の処理の同期
  タスクで使用する資源の排他制御
  ある事象をタスクに通知する
  他のタスクにデータを送信する
  代表的なオブジェクトに、セマフォ、イベントフラグ、メールボックスなどがある
使用例
  複数のタスクで１つの資源を共用して使いたい場合
  複数の割込み事象を１つのタスクで割込み要因別に処理したい場合

## Slide 65: セマフォ
<number>
機能
  タスク間での資源（I/Oやメモリ）の排他的使用に利用
  資源の使用側タスクと返却側タスクとの間で通信を行う
  セマフォカウンタの設定により、資源の共有数を指定できる
  待ちタスクの待ち方はFIFO順または優先度順で指定

## Slide 66: セマフォ:サービスコール(1)
<number>
セマフォの生成(静的API)
  CRE_SEM(ID semid, {ATR sematr, UINT isemcnt, UINT maxsem});
セマフォの生成
  ER ercd = cre_sem(ID semid, T_CSEM* pk_csem);
  ER_ID semid = acre_sem(T_CSEM* pk_csem);
セマフォの削除
  ER ercd = del_sem(ID semid);

## Slide 67: セマフォ:サービスコール(2)
<number>
セマフォ資源の返却
  ER ercd = sig_sem(ID semid);
  ER ercd = isig_sem(ID semid);
セマフォ資源の獲得
  ER ercd = wai_sem(ID semid);
  ER ercd = pol_sem(ID semid);
  ER ercd = twai_sem(ID semid, TMO tmout);
セマフォの状態参照
  ER ercd = ref_sem(ID semid, T_RSEM* pk_rsem);

## Slide 68: セマフォ 動作例－1
<number>
タスク1（優先度1）
タスク2（優先度2）
時間の流れ
wai_sem（）
wai_sem（)
セマフォカウンタ
1→0
0
0
0→1→0
tslp_tsk（)
sig_sem（）
0

## Slide 69: セマフォ 動作例－2
<number>
タスク1（優先度1）
タスク2（優先度2）
時間の流れ
wai_sem（）
wai_sem（)
セマフォカウンタ
2→１
１
１→0
0→1
tslp_tsk（)
sig_sem（）
1

## Slide 70: イベントフラグ
<number>
機能
  事象の通知をタスク/ハンドラ間で通信する
  ビットパターンを事象に割り当てることで利用
  OR待ちやAND待ちなどの事象待ちが可能
  パターンが一致すれば同時に複数のタスクを待ち状態から復帰可能

## Slide 71: イベントフラグ:サービスコール(1)
<number>
イベントフラグの生成(静的API)
  CRE_FLG(ID flgid, {ATR flgatr, FLGPTN iflgptn});
イベントフラグの生成
  ER ercd = cre_flg(ID flgid, T_CFLG* pk_cflg);
  ER_ID flgid = acre_flg(T_CFLG* pk_cflg);
イベントフラグの削除
  ER ercd = del_flg(ID flgid);

## Slide 72: イベントフラグ:サービスコール(2)
<number>
イベントフラグのセット
  ER ercd = set_flg(ID flgid, FLGPTN setptn);
  ER ercd = iset_flg(ID flgid, FLGPTN setptn);
イベントフラグのクリア
  ER ercd = clr_flg(ID flgid, FLGPTN clrptn);

## Slide 73: イベントフラグ:サービスコール(3)
<number>
イベントフラグ待ち
  ER ercd = wai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN* p_flgptn);
  ER ercd = pol_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN* p_flgptn);
  ER ercd = twai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN* p_flgptn, TMO tmout);
イベントフラグの状態参照
  ER ercd = ref_flg(ID flgid, T_RFLG* pk_rflg);

## Slide 74: イベントフラグ 動作例－1
<number>
タスク1（優先度1）
タスク2（優先度2）
時間の流れ
clr_flg（0）
set_flg（0x80)
フラグパタン
０ｘｆｆｆｆ→0
0
0→0x80
0x80→0x82
wai_flg（0x3,OR)
0x82
set_flg（0x2)

## Slide 75: イベントフラグ 動作例－2
<number>
タスク1（優先度1）
タスク2（優先度2）
時間の流れ
clr_flg（0）
set_flg（0x02)
フラグパタン
０ｘｆｆｆｆ→0
0
0→0x2
0x2→0x13
wai_flg（0x3,AND)
0x13
set_flg（0x11)

## Slide 76: データキュー
<number>
機能
  タスク間で1ワードのメッセージを通信
  送信データはデータキュー領域にコピー
  メッセージの登録順序はFIFO順
  待ちタスクの待ち方はFIFO順または優先度順で指定

## Slide 77: データキュー:サービスコール(1)
<number>
データキューの生成(静的API)
  CRE_DTQ(ID dtqid, {ATR dtqatr, UINT dtqcnt, VP dtq});
データキューの生成
  ER ercd = cre_dtq(ID dtqid, T_CDTQ* pk_cdtq);
  ER_ID dtqid = acre_dtq(T_CDTQ* pk_cdtq);
データキューの削除
  ER ercd = del_dtq(ID dtqid);

## Slide 78: データキュー:サービスコール(2)
<number>
データキューへの送信
  ER ercd = snd_dtq(ID dtqid, VP_INT data);
  ER ercd = psnd_dtq(ID dtqid, VP_INT data);
  ER ercd = ipsnd_dtq(ID dtqid, VP_INT data);
  ER ercd = tsnd_dtq(ID dtqid, VP_INT data, TMO tmout);
データキューへの強制送信
  ER ercd = fsnd_dtq(ID dtqid, VP_INT data);
  ER ercd = ifsnd_dtq(ID dtqid, VP_INT data);

## Slide 79: データキュー:サービスコール(3)
<number>
データキューからの受信
  ER ercd = rcv_dtq(ID dtqid, VP_INT* p_data);
  ER ercd = prcv_dtq(ID dtqid, VP_INT* p_data);
  ER ercd = trcv_dtq(ID dtqid, VP_INT* p_data, TMO tmout);
データキューの状態参照
  ER ercd = ref_dtq(ID dtqid, T_RDTQ* pk_rdtq);

## Slide 80: メールボックス
<number>
機能
  タスク間でメッセージ領域のアドレスを通信
  送信側から受信側へメッセージはコピーされない
  メッセージの登録順序はFIFO順または優先度順で指定
  待ちタスクの待ち方はFIFO順または優先度順で指定

## Slide 81: メールボックス:サービスコール(1)
<number>
メールボックスの生成(静的API)
  CRE_MBX(ID mbxid, {ATR mbxatr, PRI maxmpri, VP mprihd});
メールボックスの生成
  ER ercd = cre_mbx(ID mbxid, T_CMBX* pk_cmbx);
  ER_ID mbxid = acre_mbx(T_CMBX* pk_cmbx);
メールボックスの削除
  ER ercd = del_mbx(ID mbxid);

## Slide 82: メールボックス:サービスコール(2)
<number>
メールボックスへの送信
  ER ercd = snd_mbx(ID mbxid, T_MSG* pk_msg);
メールボックスからの受信
  ER ercd = rcv_mbx(ID mbxid, T_MSG** ppk_msg);
  ER ercd = prcv_mbx(ID mbxid, T_MSG** ppk_msg);
  ER ercd = trcv_mbx(ID mbxid, T_MSG** ppk_msg, TMO tmout);
メールボックスの状態参照
  ER ercd = ref_mbx(ID mbxid, T_RMBX* pk_rmbx);

## Slide 83: メールボックス 動作例－1
<number>
タスク1（優先度1）
タスク2（優先度2）
時間の流れ
rcv_mbx（）
snd_mbx（)
メッセージ数
0
0→1
1→0
0→1
rcv_mbx（)
1→0
snd_mbx（)
rcv_mbx（)

## Slide 84: 時間管理機能
<number>
システム時刻
  ハードウェアからの割込みを基準にして時間に同期した処理を行う機能
タイムアウト処理機能
タイムイベント機能
  周期ハンドラ:一定間隔でハンドラを呼出す機能
  アラーム・ハンドラ:指定した時刻に一回だけハンドラを呼出す機能
  オーバーラン・ハンドラ:タスクが指定時間以上実行状態となった場合にハンドラを呼出す機能

## Slide 85: システム時刻
<number>
割込み周期
割込み周期
割込み周期
時間
割込み
割込み
割込み
割込み
割込みのたびにシステムの時計が進む
システム時刻

## Slide 86: システム時刻:サービスコール
<number>
システム時刻の設定
  ER ercd = set_tim(SYSTIM* p_systim);
システム時刻の参照
  ER ercd = get_tim(SYSTIM* p_systim);

## Slide 87: タイムアウト処理機能
<number>
semcount
優先度 : 2
TASK1
TASK2
時間の流れ
TASK1がセマフォ待ち状態になる
優先度 : 2
優先度 : 2
再びTASK1がRUNNING状態になる
優先度 : 3
優先度 : 3
優先度 : 3
twai_sem（…）
タイムアウト発生!!
０
０
０
タイムアウト付き
サービスコール発行
（例 twai_sem）

## Slide 88: 周期ハンドラ(1)
<number>
起動周期
起動位相
cre_cyc
sta_cyc
周期ハンドラ
周期ハンドラ起動
周期ハンドラ生成
起動位相保存有りの場合
周期ハンドラ動作開始
起動位相が考慮される
起動周期
起動周期
時間

## Slide 89: 周期ハンドラ(2)
<number>
cre_cyc
sta_cyc
時間
周期ハンドラ
周期ハンドラ
周期ハンドラ生成
周期ハンドラ起動
起動位相保存無しの場合
起動位相は無視される
周期ハンドラ動作開始
起動周期
起動位相
起動周期
起動周期

## Slide 90: 周期ハンドラ:サービスコール(1)
<number>
周期ハンドラの生成(静的API)
  CRE_CYC(ID cycid, {ATR cycatr, VP_INT exinf, FP cychdr, RELTIM cyctim, RELTIM cycphs});
周期ハンドラの生成
  ER ercd = cre_cyc(ID cycid, T_CCYC* pk_ccyc);
  ER_ID cycid = acre_cyc(T_CCYC* pk_ccyc);
周期ハンドラの削除
  ER ercd = del_cyc(ID cycid);

## Slide 91: 周期ハンドラ:サービスコール(2)
<number>
周期ハンドラの動作開始
  ER ercd = sta_cyc(ID cycid);
周期ハンドラの動作停止
  ER ercd = stp_cyc(ID cycid);
周期ハンドラの状態参照
  ER ercd = ref_cyc(ID cycid, T_RCYC* pk_rcyc);

## Slide 92: アラームハンドラ
<number>
時間
起動時刻
cre_alm
sta_alm
アラーム・ハンドラ起動
アラーム・ハンドラ起動
アラーム・ハンドラ生成
起動時刻にハンドラが一回だけ起動
アラーム・ハンドラ動作開始

## Slide 93: アラームハンドラ: サービスコール(1)
<number>
アラームハンドラの生成(静的API)
  CRE_ALM(ID almid, {ATR almatr, VP_INT exinf, FP almhdr});
アラームハンドラの生成
  ER ercd = cre_alm(ID almid, T_CALM* pk_calm);
  ER_ID almid = acre_alm(T_CALM* pk_calm);
アラームハンドラの削除
  ER ercd = del_alm(ID almid);

## Slide 94: アラームハンドラ: サービスコール(2)
<number>
アラームハンドラの動作開始
  ER ercd = sta_alm(ID almid, RELTIM almtim);
アラームハンドラの動作停止
  ER ercd = stp_alm(ID almid);
アラームハンドラの状態参照
  ER ercd = ref_alm(ID almid, T_RALM* pk_ralm);

## Slide 95
【実習】ITRON初級編テキスト「プログラミング演習(1)」
著者 TRON Forum
本テキストは、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
Copyright ©2016 TRON Forum
【ご注意およびお願い】
1.本テキストの中で第三者が著作権等の権利を有している箇所については、利用者の方が当該第三者から利用許諾を得てください。
2.本テキストの内容については、その正確性、網羅性、特定目的への適合性等、一切の保証をしないほか、本テキストを利用したことにより損害が生じても著者は責任を負いません。
3.本テキストをご利用いただく際、可能であれば office@tron.org までご利用者のお名前、ご所属、ご連絡先メールアドレスをご連絡いただければ幸いです。