## Slide 1: 講座1 uID基礎セミナー
トロンフォーラム ユビキタスIDセンター
YRPユビキタス・ネットワーキング研究所

## Slide 2: 本講座の目的
uIDアーキテクチャに関する基礎的事項をご理解 いただく
  uIDアーキテクチャの基礎
    ucode
    ucodeタグ
    ucode解決の仕組み
    ucRによる実世界表現
  業務システムへのuIDアーキテクチャ導入
    ucodeの入手方法
    導入事例の紹介
  uIDアーキテクチャの標準化
    国土地理院コード
    ITU-T Recommendation F.771, H.621, H.642

## Slide 3: 1. 背景 ユビキタス、IoT、M2M

## Slide 4: 組込みからユビキタスへ
未来のユビキタス
現在の組込みコンピュータの例

## Slide 5: M2M Communication
使用期限が 過ぎています！
Machine-to-machine communication

## Slide 6: トロンプロジェクト
1984年に設立
  プロジェクトリーダー：坂村 健（東京大学教授）
プロジェクトの目標
  ユビキタスコンピューティングの実現
プロジェクトの手法
  オープンアーキテクチャ
  Closed ArchitectureからOpen Architecture への歴史的転換
  ロイヤリティフリー
    Ken Sakamura: “TRON Project 1987”

## Slide 7: IoT （Internet of Things）
「モノのインターネット」
  センサーや無線タグ技術により、あらゆるモノがネットワークに相互接続される、新しい情報通信技術のありかた
最も重要な考え方が状況認識（Context-Awareness）
  身の回りに埋め込まれた無数のコンピュータが、実世界の状況を自動認識して、高度な情報サービスや環境制御に役立てる
（中国語では「物聯網」という）
医療分野
（セルフメディケーション他）
Cloud Database
物流分野
Smart City / House

## Slide 8: ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things
http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/

## Slide 9: トロンフォーラムの坂村会長が ITU150周年賞を受賞
http://itu150.org/awards/

## Slide 10: 一兆個の機器がネットワークにつながる時代に Trillions of Connected Devices
ガートナー社試算: 2020年までに260億個
シスコ社試算: 2020年までに500億個
IDC社試算: 2020年までに2,120億個

## Slide 11: IoT Architecture
u2
Access Control
Function Mash-up
Adapter
Adapter
Non-Standard
APIs
Open
Standard
APIs
Open
Standard
APIs
Cloud
Servers
IoT Appliances
Smartphones
Non-Standard
APIs

## Slide 12: ユビキタスコンピューティング環境

## Slide 13: ユビキタス場所情報システムのイメージ
ucode
実世界空間
コンテンツ・ サービス空間
地図

## Slide 14: 実世界情報基盤
農園・圃場センサー (フィールドサーバー)
作業往訪
センサー系情報
スマート フィットネス機器
スマート 体重計
スマート 万歩計
人的情報
社会事象情報
電話通報
SNS投稿情報
スマートメーター （電気、ガス、水道）
RFID R/W
エネルギー情報
物流、トレーサ ビリティ情報
実空間と関連する多様で膨大な情報
ucR Data
ucR Data
ucR Data
ucR Data
ucR Data
ucR Data
観光情報サービス
教育支援情報サービス
施設管理情報サービス
障碍者支援情報サービス
土地管理情報サービス
Internet

## Slide 15: 状況認識（Context-Awareness）とは？
最も簡単な「状況（Context）」 = 5W1H
  これは何？
  ここはどこ？
  今は何時？
  これらを自動的に認識することがContext-Awareness
例1
  手元に2種類の薬があり、これらがどのような薬であるか自動的に認識できるならば、薬の飲み合わせデータベースに問い合わせて、自動的にその2種類の薬の飲み合わせを確認できる。
例2
  今、自分のある場所を自動的に認識し、ここから最も近いトイレを探す。

## Slide 16: 状況認識を実現するためには？
自動認識したい対象に識別子（ID = ucode）を付与
そのIDをコンピュータが自動認識しやすい媒体に格納し、モノや場所に括りつけることが最も現実的
（例）
  IDをバーコードタグに格納して、レーザスキャンで自動的に読みだす。
  RFID（電子タグ）に格納して、電波で自動的に読み取る
自動認識技術（Automatic Identification）

## Slide 17: ユビキタスIDセンター

## Slide 18: トロンフォーラム／ユビキタスIDセンター
経緯
  ユビキタス・コンピューティングを実現するための研究開発、標準化、普及を促進する国際的な技術フォーラムとして、2003年3月にユビキタスIDセンター（uIDセンター）を設立。
代表
  坂村健・東京大学教授
役割
  uID技術の研究開発
  uID技術の運用、実験
  ucode空間の割当
  ucode解決サーバの運用
  セキュア通信のための認証局運営
会員
  世界各国の213組織（2015/06/01現在）が参加
  アジアやヨーロッパを中心として国際展開が進んでいる

## Slide 19: 2. ユビキタスID アーキテクチャの基礎

## Slide 20: ユビキタスIDアーキテクチャとは: 定義
ユビキタスIDアーキテクチャ（uIDアーキテクチャ）
  ucodeという番号によって実世界のモノや場所を識別し（Identify）、
  ucodeをキーとして、ネットワークなどを通じてモノや場所に関する情報サービスを引き出す、
  広域分散型の情報処理アーキテクチャ。
概要
  実世界のさまざまなモノや場所を、ucodeと呼ばれる識別子（Identifier: ID）によって識別する。
    ucodeが振られているモノや場所の近傍にいると、このucodeを自動認識できるように、これらのモノや場所にRFIDタグやセンサなど（ucodeタグ）が埋め込まれている。
  uIDアーキテクチャの前提: 21世紀におけるユビキタス・ネットワーク、つまりいつでもどこでもデジタル通信が利用できる環境にあることを基本とする。
    実世界には良好なデジタル通信環境が整わない場所もある。そこで、デジタル通信を利用できない環境下でも動作するようなオプションを、技術的に設ける。

## Slide 21: ユビキタスIDアーキテクチャとは: 特徴
完全ネットワークベースのアーキテクチャ
  タグには識別番号（ucode）を格納
  ネットワーク先のサーバが、そのものや場所に関連した情報を提供
ucR （ucode Relaiton） 体系を利用した実世界記述  “uID 2.0”
  ucodeを自動認識して、モノや場所を識別し…
  識別したモノや場所に関連した情報を、ucRによる実世界記述の中から探し出す
  ucRによる実世界記述は、ネットワーク先のサーバコンピュータに格納

## Slide 22: ユビキタスIDアーキテクチャ （ITU-T Rec. H.621）

## Slide 23: ucode

## Slide 24: ucodeは全世界共通の物品番号
全世界で、歴史上、人類が創ったすべてのモノに振ることができる製造番号系
過去から未来まで、数千年間使い続けることのできる、超ロングライフの番号系
物流に使えるだけでなく…
  物流では、数日～数年程度の間番号が活用できればよい
数十年使い続ける製品の品質保証やメンテナンスにも使える
  家電製品・自動車・住宅部品・公物管理などでも威力を発揮
博物館や美術館の歴史的資産の管理にも有効

## Slide 25: ucodeは全世界共通の場所番号
地球上の「あらゆる場所」に「誰でも」振ることができる番号系
  緯度・経度・高度で指定された地点だけでなく…
  住所・地番・郵便番号・事業所番号・倉庫の棚・市場の置場・駅・バス停・コピー機の設置場所・植木の位置など、どんな場所でも識別機能
場所を汎用的に識別する世界で唯一の番号系
  世界の先端を行く体系、他に例がない

## Slide 26: ucode
固定長: 128bit長コード
  2128 ≒ 3.4×1038 (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456個）
  128bit単位で拡張できる枠組みも用意
個体を識別する
誰でも発行できる
既存のコードを包含できる
番号自体に意味を持たない
ucodeを表す ロゴマーク
Notes: ucodeが識別可能な2128個とは、1兆人が1日に1兆個使ったとして、1兆年もつ位の数です。
ucodeの「番号自体に意味を持たない」とは 「ucodeの番号の中に、識別対象となるモノや場所の属性が表現されていることを保証しない」ということです。 ucodeに識別対象の属性をエンコードすることを禁止していません。 (利用者の運用によっては、ucodeに識別対象の属性をエンコードしたいケースもあるため)

## Slide 27: ucode
物の属性はネットワークの先に
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/23-rdf-syntax-ns#"
<rdf:Description rdf:about="urn:ucode:_000000000000000000000000000000001">
<urn:ucode:_00000000000000000000000000000000a rdf:resource="urn:ucode:_000000000000000000000000000000002" />
<urn:ucode:_00000000000000000000000000000000b>Tomato</ucode:_00000000000000000000000000000000b>
</rdf:Description>
...
モノや場所には、識別子（ucode）をくくりつける
ucode Relation (ucR)
Notes: ucodeは、ユビキタスIDアーキテクチャの中で、識別番号としてのみ機能します。
ucodeの関連する情報は、ネットワーク先に格納します。

## Slide 28: ucodeの構造
ver. | TLDC | CC | SLDC | IC
(4bit)
(16bit)
(4bit)
(variable)
(variable)
記号 | 名称
version | バージョン（現在は0を使用）
TLDC | Top Level Doamin Code
CC | Class Code（クラスコード）
SLDC | Second Level Domain Code（領域コード）
IC | Identification Code（識別コード）
Notes: ucodeには、図に示すようなビット境界が定義されており、管理区分・割当単位の構造を持っています。
これは、以下の目的を達成するためのものであり、ucodeの構造は付与対象のモノや場所の属性や意味を示すものとは関連しません。
ucodeの唯一性保証のため
ucodeの発行・管理の簡便性を提供するため

## Slide 29: ucode map (128 bit長)
A | ver. | TLDc | 1 | 001 | SLDc (8bit) | ic (96 bit) |  |  |  |  | 
B | ver. | TLDc | 1 | 010 | SLDc (24bit) |  | ic (80 bit) |  |  |  | 
C | ver. | TLDc | 1 | 011 | SLDc (40bit) |  |  | ic (64 bit) |  |  | 
D | ver. | TLDc | 1 | 100 | SLDc (56bit) |  |  |  | ic (48 bit) |  | 
E | ver. | TLDc | 1 | 101 | SLDc (72bit) |  |  |  |  | ic (32 bit) | 
F | ver. | TLDc | 1 | 110 | SLDc (88bit) |  |  |  |  |  | ic (16 bit)
version (4bit)
TLDc (16bit)
CC (4bit)
SLDc
IC
Class
Notes: ucodeの構造のうちCC (Class Code) は、IC (Identification Code) の幅を決定します。
CCは図に示す6種類からなります。

## Slide 30: 現在のucodeの割当運用
version
  0x0 現在利用されているucodeのversion
TLDC
  0x0000 Reserved
  0x0001 uIDCenter, Tokyo （東京, 日本）
  0x0003 uIDCenter, Taipei （台北, 台湾）
  0x0004 uIDCenter, Oulu （Oulu, Finland）
  0xE000 予約コード（メタコード領域）
  0xFFFD 論理ucode
  0xFFFF Reserved

## Slide 31: 論理ucode（ucRボキャブラリ）の付与体系
論理ucodeにTLDC=0xFFFDを確保
  論理ucodeが何かは後述
語彙（論理ucode）の種類ごとに領域（SLDC）を割当
関係ucodeは、ICの最上位ビットを1とする
  簡単な文法チェックのため
IC=all 0は予約
  「その語彙領域」という意味を割り当てる

## Slide 32: ucodeタグ

## Slide 33: ucodeタグとその分類基準
ucodeタグ＝ucodeを格納する媒体
技術的に考えて、「万能タグ（Almighty Tag）」はありえない
  つけるモノや場所の性質、利用目的に応じて、いろいろなタグを使い分けるべき
  セキュリティ要求も様々
ユビキタスIDセンターは、タグを選ばない（Tag Agnostic）
  2種類の基準を設けて分類し、統一的に扱う
    カテゴリ（Interface Category）: タグの物理インタフェースによる分類
    クラス（Security Class）: タグの持つセキュリティ強度による分類
Notes: 利用目的によって、要求されるタグの性質は異なります。
コストが安いタグ
金属に貼っても読めるタグ
水分に貼っても読めるタグ
到達距離が長い／短いタグ
高セキュリティであるタグ
相反する要求があることからもわかるように、このすべての条件を満たすようなタグは存在しません。

## Slide 34: インタフェースカテゴリ（Interface Category）
通信の物理インタフェースに応じて、カテゴリを定義
  カテゴリ分けの基準は、単一のインタフェースモジュールで通信できる範囲
カテゴリ | 内容
Category 0 | 印刷タグ（バーコード・二次元コード）
Category 1 | RFIDタグ（非接触インタフェースを備えた、RFIDや非接触カード）
Category 2 | アクティブ電波タグ（バッテリを備え、電波で通信するIDタグやセンサノード）
Category 3 | アクティブ赤外線タグ（バッテリを備え、赤外光で通信するIDタグやセンサノード）
Category 4 | 音波タグ
Category 5 | 可視光通信タグ
Notes: 認定基準の詳細は、トロンフォーラム・仕様書一覧ページ（http://www.tron.org/ja/specifications/）に掲載されています。
[UID-00018] ucode タグインタフェース認定基準(Category 0)
[UID-00019] ucode タグインタフェース認定基準(Category 1)
[UID-00020] ucode タグインタフェース認定基準(Category 2)
[UID-00021] ucode タグインタフェース認定基準(Category 3)
[UID-00043] ucode タグインタフェース認定基準(Category 4)
[UID-00044] ucode タグインタフェース認定基準(Category 5)

## Slide 35: セキュリティクラス（Security Class）
ユビキタスIDセンターが想定する、タグに求めるセキュリティ強度による分類
上位のセキュリティクラスに属するタグは、下位のセキュリティタグがもつセキュリティ機能を有する
クラス | 提供するセキュリティ機能
Class 0 | データ欠損検出機能
Class 1 | 耐物理複製／偽造
Class 2 | 同定防止機能
Class 3 | 耐タンパ性／資源別アクセス制御機能
Class 4 | 未知ノードとの安全な通信路構築機能
Class 5 | タイマを用いた資源管理機能
Class 6 | 内部プログラム／セキュリティ情報の更新機能
Notes: ucodeが正しく取得できることを保証しているのがClass0
Class0に加えて、同じucodeをもつタグを製造することが技術的に困難であるものがClass1
…
同定防止機能とは、信頼するリーダに限り正しいucodeを通知する機能をいます。
この機能を有するタグからucodeを読み取ると、乱数のような値が得られます。
信頼するリーダは、タグと共有している秘密情報を利用して、その乱数のような値から、ucodeを正しく得ることができます。

## Slide 36: ucodeとucodeタグの違い
コード: モノを識別するための固有の背番号・抽象的データ
  コード系はコンピュータの中での識別のしやすさ、発達余裕に影響
タグ: コードをモノと対応つけるためにモノに添付する媒体
  タグの性質は、コスト、応用現場における添付しやすさ、読み取りやすさなどの運用、偽造や不正アクセス等のセキュリティに影響
コードとタグを切り離す
  コンピュータでは、データとハードディスクやメモリーカードなどのメディアの関係と同じ
  コードは容量さえ十分なら、どのタグにも入れられる
ＩＤ １２３４５６
RFID
二次元バーコード
123456
コード
ディジットコード
タグ
一次元バーコード

## Slide 37: ucode認定タグ
ユビキタスIDセンターが審査し、ucodeタグとして利用することに問題がないことが確認されたタグ
  様々な種類のタグ製品が「ucode認定タグ」としてすでに多く登録されている
  「ucode認定タグ」を使うと，ucodeを用いたアプリケーションを構築できる
認定の基本方針
  ucodeを読み取る手段を提供すること
  ucodeの唯一性を保証すること
  非ucodeタグとの区別が可能であること
  ucodeタグの明示方法を示すこと
認定されたucodeタグの一覧
  http://www.uidcenter.org/ja/learning-about-ucode/certifiedtags/list に掲載

## Slide 38: 代表的なucodeタグ
広く使われているタグ
  Code-128 （1次元バーコード）
  ucodeQR （2次元バーコード）
  ISO/IEC 18000準拠タグ
  NFC準拠のスマートカード
これらのタグにucodeを格納する方法を解説

## Slide 39: Code 128

## Slide 40: Code 128とは？ （Wikipediaより）
概要
  情報の密度が高いバーコード体系の1つ
  世界中で物流などに使用されている UCC/EAN-128 はCode128の一部
エンコード上の特徴
  数字とアルファベットのデータに使用される
  ASCII文字をすべて表示できるうえに、数字のデータは2桁を1シンボルで表記できる
  この特徴は、データの増加に対してバーコードの面積をできるだけ増やさないようにという考えに基づいていると考えられる
エンコード形式
  内部には3種類の文字セットが定義されている
    コードA: 数字・英字（大文字のみ）と制御文字（DELなど）を表すセット
    コードB: ASCII文字を表すセット
    コードC: 数字のみを表すセット
  文字セットを切り替える際は、コードセットキャラクタと呼ばれる1シンボルを挿入する

## Slide 41: Code 128へのucodeエンコード方式
Subset Aを用いて”UCODE”の5文字を5シンボルで表現
Subset Cに変更
ucodeの先頭に4ビットの0を補う（132ビットになる）
6ビットごとに00～63の数字シンボルで表現
Symbol Check CharacterとStopシンボルを付加
Start A (103) | “UCODE” | Code C (99) | ucode本体 | Symbol Check Character | Stop (106)
1 sym. | 5 sym. | 1 sym. | 22sym. | 1 sym. | 1 sym.
Notes: 詳細は、トロンフォーラム・仕様書一覧ページ（http://www.tron.org/ja/specifications/）に掲載されている、下記仕様書をご覧ください。
[UID-00022] Code128タグエンコーディング仕様

## Slide 42: Code 128のエンコード例
エンコードしたいucode
  0-EFFF-E-C000000000000000000005-ABCD
Code128用に、先頭に4ビットの0を補う
  00EFFFCC000000000000000000005ABCD
6ビットごとに区切って10進数表現する
  00-14-63-63-59-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-01-26-47-13
Code128表現するバーコードは以下の形式
  <StartA>UCODE<CodeC>00146363590000000000000000000000000001264713<SymbolCheckCharacter><Stop>

## Slide 43: ucodeQR （QRコード）

## Slide 44: QRコード
規格概要
  QRコードとは、デンソー社が1994年に開発したマトリックス型2次元コード。
  QRとはQuick Responseの意。高速読み取りができるように開発された。
  当初は、自動車部品工場や配送センターなどでの使用を念頭に開発された。
標準化
  JIS X 0510 （1999年）
  ISO/IEC 18004 （2000年）
容量
  数字のみ: 7,089文字
  英数字（US-ASCII): 4,296文字
  バイナリ: 2,953 Octets
  漢字・かな（Shift-JIS): 1,817文字
上記の型のデータを格納するためのシンボルエンコード方式のみを規定しており、タグの構造やデータ構造規格を含まない。

## Slide 45: ucodeQR
概要
  ucodeQRは、英数字でucodeをエンコードしてQRコードに格納するための規格
  ucode以外にも、電子署名データやサーバ側データのキャッシュを格納するための規格を備えている
  通常の日本の携帯電話にビルトインされているバーコード読み取りアプリケーションだけで、ucodeを読み取れる。
特徴
  プリンタがあれば、誰でも作成可能
  偽造したタグを本来のタグの上に貼り付けることにより、本来と違う情報を取得させることも可能  それを防ぐために電子署名技術を導入している
    電子署名はそのucodeの発行権限を持つ正当な組織・個人のみが生成可能。それにより、偽造タグを防ぐことができる。

## Slide 46: ucodeQRのエンコード方式
標準形式
  <qr code string> = "X-UIDC-UCODE=" <ucode string> ["," "X-UIDC-SIGNATURE=" <sign string> ["," "X-UIDC-ALGORITHM=" <algo type> [<append values>]]] <append values> = "," <append string> [<append values>]
URL形式
  <qr code string> = "http://" <rhost> "/" <qpath> "?" <query part>
    <rhost> = "(署名検証機能付ゲートウェイのホスト名)"
    <qpath> = "(署名検証機能付ゲートウェイソフトウェアのパス)"
    <query part> = “X-UIDC-UCODE=” <ucode string> [“&” “X-UIDC-SIGNATURE=” <sign string> [“&” “X-UIDC-ALGORITHM=” <algo type> [<append values>]]] <append values> = "&" <append string> [<append values>]
標準形式の例
URL形式の例
Notes: 詳細は、トロンフォーラム・仕様書一覧ページ（http://www.tron.org/ja/specifications/）に掲載されている、下記仕様書をご覧ください。
[UID-00025] QR Codeタグucodeエンコード仕様

## Slide 47: ISO/IEC 18000 準拠のRFID

## Slide 48: ISO/IEC 18000とは？
概要
  ISO/IEC/JTC1/SC31が扱っている、Item ManagementのためのRFID国際標準規格
  エアインタフェースを使ったデータ交換やトランザクション方式を規定
個別規格一覧
  18000-1 Part 1 – Generic Parameters for the Air Interface for Globally Accepted Frequencies
  18000-2 Part 2 – Parameters for Air Interface Communications below 135 kHz
  18000-3 Part 3 – Parameters for Air Interface Communications at 13.56 MHz
  18000-4 Part 4 – Parameters for Air Interface Communications at 2.45 GHz
  18000-5 Part 5 – Parameters for Air Interface Communications at 5.8 GHz (Withdrawn)
  18000-6 Part 6 – Parameters for Air Interface Communications at 860 to 960 MHz
  18000-7 Part 7 – Parameters for Air Interface Communications at 433 MHz

## Slide 49: ISO/IEC 18000準拠タグへのucode格納方法
ISO/IEC 15961～15963規格に従い、利用者メモリに書き込む
  ISO/IEC 18000規格のRFIDにおける、利用者メモリのデータ形式は、ISO/IEC 15961～15963が規定
  ucodeタグは、ucodeをこのISO/IEC 15961～15963規定に従って利用者メモリに格納
オブジェクト識別子として、トロンフォーラムが取得した以下の要素を用いる
  日本政府管理下のOID: { 0 2 440 200239 2 }
  NID専用の短縮OID: { 2 27 2}
ObjectId |  |  | Object |  | 
Class Tag | Length | Object Id | Class Tag | Length | Object
0x06 | 0x07 | { 0 2 440 200239 2 } | 0x04 | 0x10 | 128bit ucode
0x06 | 0x02 | { 2 27 2 } |  |  | 
0x06, 0x02, 0x83, 0x38, 0x8C, 0x9C, 0x2F, 0x62, 0x10, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0x00 (26 octets)
ObjectID = { 0 2 440 200239 2 }の場合
0x01, 0x6B, 0x62, 0x10, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0x00 (21 octets)
ObjectID = { 2 27 2 }の場合
Notes: 詳細は、トロンフォーラム・仕様書一覧ページ（http://www.tron.org/ja/specifications/）に掲載されている、下記仕様書をご覧ください。
[UID-00045] ISO/IEC 18000 ucode タグのメモリフォーマット規定

## Slide 50: NFC準拠スマートカード

## Slide 51: NFCとは？
概要
  NFC (Near Field Communication) とは、13.56MHzの周波数帯を使用した近距離無線通信規格
  さまざまな通信規格との互換性をもつ
経緯
  ソニーとNPセミコンダクターズ（旧: フィリップスセミコンダクターズ）によって共同開発
  2003年12月にISO/IEC 18092 【NFCIP-1】 として 2005年1月にISO/IEC 21481 【NFCIP-2】 として国際標準化
対応範囲
  ISO/IEC 18092 【NFCIP-1】（2003年12月）
    ISO/IEC 14443 Type A （Mifare: タスポなどで利用）
    Felica （Suicaなどで利用）
  ISO/IEC 21481 【NFCIP-2】（2005年1月）
    ISO/IEC 14443 Type B （IC運転免許証、住民基本台帳カードなどで利用）
    ISO/IEC 15693 （近傍型RFID）

## Slide 52: NFCタグへのucode格納方法
経緯
  NFCが広く使われるようになり、NFCに対応したucodeタグに対する要望があった
内容
  NDEF (NFC Data Exchange Format) によって規定されたメモリフォーマットに従って規定
  NDEFにおけるWill-known typeのURIを用いたデータフォーマットを採用
  URIには、ucodeを示す URN (Uniform Resource Name) として以下の記法を用いる
    urn:ucode:_<ucode> ただし、<ucode>は16進数（英字は大文字）の32文字
Notes: 詳細は、トロンフォーラム・仕様書一覧ページ（http://www.tron.org/ja/specifications/）に掲載されている、下記仕様書をご覧ください。
[UID-00046] NFC ucode タグのメモリフォーマット規定

## Slide 53: NFCタグへのucode格納方法（フォーマット）
Data | Content | Length | TLV | NDEF Message | Descirption
0 | 0x03 | 1 | T |  | NDEF Message
1 | 0x2C | 1 | L |  | Length is 44 octets
2 | 0xD1 | 1 | V | NDEF header | MB=1, ME=1, CF=0, SR=1, IL=0, TNF=0x01 (Well Known Type)
3 | 0x01 | 1 |  | Type record length | Type record is 1 octet.
4 | 0x28 | 1 |  | Payload length | Payload is 40 octets.
5 | 0x55 | 1 |  | Type record name | Type record = “U” (URI)
6 | 0x13 | 1 |  | Payload | Identifier code = 0x13 (“urn:”)
7-45 |  | 39 |  |  | “ucode:_<ucode>”
46 | 0xFE | 1 | T |  | Terminator (LV is not necessary in terminator.)

## Slide 54: （簡易）ucode解決

## Slide 55: ucode解決とは
ユビキタスIDアーキテクチャでは…
  モノや場所に関する情報が、「タグ」に格納されているわけでない
  「タグ」に入っている情報は、基本的にucodeだけ
    補足的に情報をタグに格納することも可能
ucode解決（ucode Resolution)
  ucodeをユビキタスIDセンターに送ると、「そのucodeに紐づけられた情報」が返送される仕組み
  世界中のすべてのモノや場所の情報を、ユビキタスIDセンターに集中させるのは物理的な不可能なので、ucode解決の仕組みを世界中に分散できるように工夫している
Notes: ucode解決に関する詳細は、[UID-00005]「簡易ucode解決プロトコル」が規定しています。
http://www.uidcenter.org/ja/spec

## Slide 56: ucode解決の仕組み
アプリケーションサーバ
  モノや場所に関する情報本体が格納されているサーバ
ucode解決サーバ
  各ucodeに紐づけられた情報が、どこに格納されているかを整理して集めた「索引」データベース
ucode解決サーバ （索引サーバ）
ucode情報サーバ （アプリケーションサーバ）
(1) ucodeを送る
(2) そのucodeに紐づけら れた情報の格納位置 （URLなど）を返す
(3) ucodeを送る
(4) そのucodeに紐づけられた情報を返す
ucode解決（ucode Resolution）

## Slide 57: ucode解決処理の世界分散
世界中のすべてのモノや場所の情報を、ユビキタスIDセンターに集中させるのは物理的な不可能
そこで…
  分散化1: アプリケーションサーバの分散化
    ucodeに紐づけられた膨大な情報を、各事業主体が個別に分散管理する
    情報セキュリティや企業秘密、プライバシ問題の観点からも、その方が望ましい
  分散化2: ucode解決（索引）サーバ自体の分散化
  ユビキタスIDセンタが管理するのは
    ucode解決サーバのルートのみ（つまり、索引の索引）
    InternetのDNSと似た運用形態

## Slide 58: ucodeの分散管理
rootは2128個を管理
root
TLD
管理組織
#1
TLD
管理組織
#2
TLD
管理組織
#m
version
TLDc
cc
SLDc
ic
管理組織が自由に管理できる領域
固定された領域
…
SLD
管理組織
#1
SLD
管理組織
#2
SLD
管理組織
#n
version
TLDc
cc
SLDc
ic
…
TLD管理組織は2108個を管理
SLD管理組織は
216, 232, …, 296個を管理
0
m
m
0
n
version
TLDc
cc
SLDc
ic
上位20ビットは固定
上位ビットは固定

## Slide 59: 分散管理された索引データの検索
Root ucodeRS
0
0001
C
00000000000001
0123456789AB
ver(4)
TLDc(16)
cc(4)
SLDc(56)
ic(48)
ucodeRS for TLDc=0001のアドレス
ucodeRS for TLDc=0001
0
0001
C
00000000000001
0123456789AB
ver(4)
TLDc(16)
cc(4)
SLDc(56)
ic(48)
ucodeRS for SLDc=000..0001のアドレス
ucode解決要求(1)
0-0001-C-00000000000001-0123456789AB
ucodeRS for TLDc=0001のアドレス
ucode解決要求(2)
0-0001-C-00000000000001-0123456789AB
ucodeRS for SLDc=000…0001のアドレス
ucodeRS for SLDc= 000…0001
0
0001
C
00000000000001
0123456789AB
ver(4)
TLDc(16)
cc(4)
SLDc(56)
ic(48)
アプリケーションサービスへのリンク
http://www.example.org/?ucode=00001C000000000000010123456789AB
ucode解決要求(3)
0-0001-C-00000000000001-0123456789AB
アプリケーションサービスへのリンク
http://www.example.org/?ucode=00001C000000000000010123456789AB

## Slide 60: uID 2.0 ucRによる実世界表現

## Slide 61: ucode関係モデル（ucRモデル）
概要
  実世界にある個々の事物から関係をたどって情報を取得する情報サービスを提供するために
  識別したい個別の識別子（ucode）を付与し
  実世界（および仮想世界）をモデル化する
  ! ucodeモデルは、いわば現実世界をデジタル化して切り取るためのフレームワーク

## Slide 62: ucode関係モデルの一般的な特長
データを登録・管理するためのスキーマが不要（半構造）
  異なる構造を持つデータの集まりを表現しやすい
  スキーマは、検索時のパターン指定にのみ用いられる
  ばらばらに定義・登録されたデータに対して、同じパターンが抽出できれば検索可能
データベースの汎用性
  物流データベース、地理情報データベース、店舗・施設情報データベースなど、何にでも使える
Webや検索エンジンなど既存のICTツールとの親和性が高い

## Slide 63: ucode関係モデル（ucRモデル）
定義
  実世界の識別したいモノ・場所・概念に関する情報を
  モノ・場所・概念に振られたucode同士またはucodeと文字列等のデータ（atomという）の間の関係表現（3項表現＝Triplet）としてモデル化することで
  実世界のコンテクストを表現するモデル
ucR = ucode Relation
  ucRモデルそのもの、またはucRモデルに基づく表現を単にucRということがある (informal)

## Slide 64: ucodeの分類
物理ucode
  現実のタグが付着・設置されたモノや場所を識別するucode
論理ucode
  人間にとって意味があるが現実のモノに対応できない論理概念を識別するucode
関係ucode
  2つのucodeの「関係」という論理概念を示すucode （論理ucodeの一部）
atom
  ucodeの振られないデータ （文字列やURL、数値など）
現実のタグが付着・設置されたモノ・場所を識別するucode
ucode
Physical ucode (物理ucode)
Logical ucode
(論理ucode)
人間にとって意味があるが現実のモノに対応できない 論理概念を識別するucode
Relation ucode
(関係ucode)
2つのucodeの「関係」という論理概念を示すucode
atom
ucodeの振られないデータ（文字列やURL、数値など）

## Slide 65: ucR unit（定義）
定義
  （ucode, 関係ucode, ucode）または（ucode, 関係ucode, atom） の3つ組
ucode関係モデルの基本単位
現実世界を表現する最小ユニット
ucode2
ucode1
ucode3
ucodeA
…
ucodeB
relation ucode
atom
object ucode
subject ucode
Notes: 1個のucR unitは、「何の」「何が」「どうした」という1文を表します。

## Slide 66: ucR unitの例(1)
u1
u1
u2
uA
入っている
u1
u2
トマト
ロットA
uB
uB
名前
u2
ロットA

## Slide 67: ucR unitの例(2)
u2
uC
生産地
u2
uD
ロットAの出荷
uD
2007/07/19
uE
日付
△△農協
2007/07/19
出荷
u3
u4
u3
u4
u3
u4
○×農場
△△農協
uB
uB
○×農場
名前

## Slide 68: ucR unitの例(3)
○×交差点
u1
u2
u3
u4
u5
u6
u1
u7
uA
含まれている
u7
u2
u7
uA
u5
u7
uA
u6
u7
uA
u3
△△SHOP
uB
名前
u7
○×交差点
uB
u3
+35.6710027638598+139.7649829439/
uC
緯度・経度
（北緯35. 6710027638598度・東経139.7649829439度）
u3
u7
uD
隣接している

## Slide 69: ucR graph
定義
  0個以上のucR unitからなる有向グラフ
  ucode同士が関係で結ばれ、また各ucodeに情報がぶら下がった有向グラフ構造
Notes: 目的語と同じ主語をもつucR unitは、つないで表現することができます。
このようにしてucR unitを接続していくと、有向グラフ構造ができあがります。
ucR graphとは、このようにして生成されたグラフをいいます。次頁からその例を示します。

## Slide 70: ucR graphの例(1)
u2
u1
uA
原料
キャベツ
uB
名前
神奈川県
uC
生産地
L
uD
等級
uE
生産者 メッセージ
u3
uF
種別
ロールキャベツ
uB
名前
uG
レシピ
ロールキャベツという概念を示すucode

## Slide 71: ucR graphの例(2)
u1
u1
u1
u2
uA
入っている
トマト
ロットA
uB
uB
名前
uC
生産地
uE
日付
△△農協
2007/07/19出荷
u2
u3
u4
u3
○×農場
△△農協
○×農場
ロットA
2007/07/19
u4
uB
uD
ロットAの出荷
uB

## Slide 72: ucR graphの例(3)
○×交差点
u1
u2
u3
u4
u5
u6
u1
uA
含まれている
u7
u2
uA
u5
u7
uA
u6
uA
△△SHOP
uB
○×交差点
uB
u3
+35.6710027638598+139.7649829439/
uC
緯度・経度
（北緯35. 6710027638598度・東経139.7649829439度）
名前
uD
隣接している

## Slide 73: ucRによる実世界記述

## Slide 74: 例1: 簡単な地理情報のucR表現
u1
u2
P1
P2
uA
隣接している
P1
P2

## Slide 75: ucodeの定義とucRのグラフ表現
u1=00000000000000000000000000000001
u2=00000000000000000000000000000002
uA=0000000000000000000000000000000A
ucode:_00000000000000000000000000000001
ucode:_00000000000000000000000000000002
ucode:_0000000000000000000000000000000A

## Slide 76: XML形式によるucRシリアライズの例
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/23-rdf-syntax-ns#">
<rdf:Description rdf:about="urn:ucode:_000000000000000000000000000000001">
<urn:ucode:_00000000000000000000000000000000A rdf:resource="urn:ucode:_000000000000000000000000000000002" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

## Slide 77: 例2: 簡単な製品情報のucR表現
u1
uB
名称
おいしいお茶
u1
uC
説明書URL
http://www.example.org

## Slide 78: ucodeの定義とucRのグラフ表現
u3=00000000000000000000000000000003
uB=0000000000000000000000000000000B
uC=0000000000000000000000000000000C
ucode:_00000000000000000000000000000003
ucode:_0000000000000000000000000000000B
おいしいお茶
http://www.example.org
ucode:_00000000000000000000000000000003
ucode:_0000000000000000000000000000000B

## Slide 79: XML形式によるucRシリアライズの例
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/23-rdf-syntax-ns#">
<rdf:Description rdf:about="urn:ucode:_000000000000000000000000000000003">
<urn:ucode:_00000000000000000000000000000000B>おいしいお茶</ucode:_00000000000000000000000000000000B>
<urn:ucode:_00000000000000000000000000000000C>http://www.example.org </ucode:_00000000000000000000000000000000C>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

## Slide 80: ucRデータベースの検索

## Slide 81: 例1: お茶製品情報の検索
u1
u1
u2
u3
u4
u5
uA
説明
ja
これはxx社製のお茶です．
uB
言語
uC
値
en
This is tea made by the xx company.
uB
uC
ko
이것은 xx사제의 차입니다.
zh-cn
这是xx公司制的茶．
uB
uC
uB
uC
uA
uA
uA
？
uA
ja
？
uB
uC
これはxx社製のお茶です．

## Slide 82: 例2: 街情報の検索例
ex:linkAB
ex:pointA
ex:node
35.658634
139.745411
ex:xyzMusic
ex:abcDepartmentStore
ex:latitude
ex:longitude
ex:nearestShop
ex:nearestShop
XYZ Music
ABC Department Store
ex:name
ex:toiletForDisabled
ex:spatialFactory
ex:pointB
35.658311
139.745616
ex:latitude
ex:longitude
ex:node
34.5
ex:length

## Slide 83: Notation3形式表現によるシリアライズ
  @prefix ucode: …
  ex:pointA ex:latitude “35.658634” .
  ex:pointA ex:longitude “139.745411” .
  ex:pointB ex:latitude “35.658311” .
  ex:pointB ex:longitude “139.765616” .
  ex:linkAB ex:node ex:pointA .
  ex:linkAB ex:node ex:pointB .
  ex:linkAB ex:length “34.5” .
  ex:pointA ex:nearestShop ex:abcDepartmentStore .
  ex:pointA ex:nearestShop ex:xyzMusic .
  ex:abcDepartmentStore ex:name “ABC Department Store” .
  ex:xyzMusic ex:name “XYZ Music” .
  ex:abcDepartmentStore ex:spatialFacility ex:toiletForDisabled .

## Slide 84: 街情報のucRパターンマッチ検索 (SPARQL風)
認識されたucodeの近くにある店舗の名前を検索
  SELECT ?y WHERE { ?this ex:nearestShop ?x . ?x ex:name ?y . }
身体障碍者用トイレのある、近くの店舗名を検索
  SELECT ?y WHERE { ?this ex:nearestShop ?x . ?x ex:name ?y . ?x ex:spatialFacility ex:toiletForDisabled . }
Notes: SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) とは、RDF (Resource Description Framework) に基づく半構造データに対する問い合わせ言語です。W3C (World Wide Web Consortium) によって標準化された規格です。
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/

## Slide 85: 【発展】 ucRで行いたいコンテキスト依存検索
「普段」は最短距離の道を、「雨の日」は地下道経由の道を、「休日」は歩行者天国になっている地上の大通り経由のルートを案内する。
「普段」は最短距離のエスカレータへ、「車椅子の人」にはエレベータを誘導。
現在開いていて、ここから3分以内で行けて、入場料が2,000円以下の観光施設はどこ？

## Slide 86: 付録: 論理ucodeの ボキャブラリ

## Slide 87: 論理ucode（基本クラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0001 | uc:Entity | エンティティクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0002 | uc:RealEntity | 実空間に存在するもの
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0003 | uc:VirtualEntity | それ以外のもの
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0004 | uc:Content | コンテンツ・情報財
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0005 | uc:Person | 人(FOAFのfoaf:Personと同じ)
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0006 | uc:RealThing | 実空間に存在し形のある、人以外のモノ
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0007 | uc:SpatialThing | 実空間の場所(W3Cのgeo:SpatialThingと同じ)
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0008 | uc:Concept | 概念
0-FFFD-E-0000000000000000000000-0009 | uc:Class | クラスのクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000000-000A | uc:Relation | 関係(RDFのrdf:Propertyと同じ)
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0001 | rdf:Statement | ucR unit (statement)
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0002 | rdf:Bag | 順番を問わないコンテナ
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0003 | rdf:Seq | 順番を持つコンテナ
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0004 | rdf:Alt | 代替表現のコンテナ
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0005 | rdf:List | コレクションのリストノードクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000001-0006 | rdf:nil | リストの終端

## Slide 88: 論理ucode（基本関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8001 | uc:relation | （一般的な）関係
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8002 | uc:alias | 別名
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8003 | uc:length | 長さ
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8004 | uc:mass | 質量
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8005 | uc:time | 時間
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8006 | uc:currency | 金額
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8007 | uc:area | 面積
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8008 | uc:volume | 体積
0-FFFD-E-0000000000000000000000-8009 | uc:electricalCurrent | 電流
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800A | uc:voltage | 電圧
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800B | uc:luminousIntensity | 光度
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800C | uc:temperature | 温度
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800D | uc:humidity | 湿度
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800E | uc:airPressure | 気圧
0-FFFD-E-0000000000000000000000-800F | uc:weather | 天候

## Slide 89: 論理ucode（基本関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-D-FFFFFFFFFFFFFFFFFF-xxxxxxxx | rdf:_1, rdf:_2, … | コンテナのメンバ
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8001 | rdf:type | エンティティのクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8002 | rdf:first | コレクションの最初の要素
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8003 | rdf:rest | コレクションの残りの要素
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8004 | rdf:value | 主たる値
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8005 | rdf:subject | 具体化された文の主語
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8006 | rdf:predicate | 具体化された文の述語
0-FFFD-E-0000000000000000000001-8007 | rdf:object | 具体化された文の目的語

## Slide 90: 関係ucode（基本的情報に対する関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8001 | dc:contributor | エンティティの内容に寄与している（人や組織，サービスなどの）エンティティの責任表記．
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8002 | dc:coverage | エンティティの範囲もしくは対象．場所（地名，緯度経度）、時間区分（時代、日付、期間）、管轄区分（管理責任者名）などの分類．
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8003 | dc:creator | エンティティの提供責任者名称（リテラル）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8004 | dc:date | エンティティに関する主要な事象のあった日
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8005 | dc:description | エンティティの説明文（リテラル）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8006 | dc:format | フォーマットをmime タイプで記述する（リテラル）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8007 | dc:identifier | あるコンテクストにおける、リソースへの曖昧さのない参照。
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8008 | dc:language | エンティティの対象言語（リテラル：言語コード）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-8009 | dc:publisher | このリソースを利用可能にしているエンティティの責任表記．

## Slide 91: 関係ucode（基本的情報に対する関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800A | dc:relation | 関連するリソースへの参照．
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800B | dc:rights | エンティティの権利に関する情報．
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800C | dc:source | リソースの派生元リソースへの参照．
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800D | dc:subject | エンティティの分類（観光，店舗，案内 など）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800E | dc:title | エンティティの名称（リテラル）
0-FFFD-E-0000000000000000000002-800F | dc:type | エンティティの内容・性質・ジャンル（カテゴリ・機能・分野，コンテンツサービスなど）

## Slide 92: 論理ucode（場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0001 | ug:Point | 地点情報クラス
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0002 | ug:TinyPoint | 簡易緯度経度高度ucode（ucodeURI）型エンティティ
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0003 | ug:Poi | 関心地点クラス
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0004 | ug:Category | 地物のカテゴリのクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0005 | ug:Facility | 任意の施設
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0006 | ug:Station | 駅
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0007 | ug:PublicOffice | 役所・役場
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0008 | ug:PoliceStation | 警察
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0009 | ug:FireStation | 消防
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000A | ug:Banking | 金融
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000B | ug:PostOffice | 郵便
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000C | ug:Hospital | 医療
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000D | ug:Welfare | 福祉
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000E | ug:Education | 教育
0-FFFD-E-0000000000000000000008-000F | ug:Research | 研究

## Slide 93: 論理ucode （場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0010 | ug:Shop | 物販
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0011 | ug:Cookshop | 飲食
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0012 | ug:Culture | 文化
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0013 | ug:Sightseeing | 観光
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0014 | ug:Leisure | レジャー施設
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0015 | ug:Park | 公園
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0016 | ug:Transport | 公共交通機関
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0017 | ug:Service | サービス
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0018 | ug:Common | 共通施設
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0019 | ug:Parking | 駐車場
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001A | ug:Toilet | トイレ
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001B | ug:Elevator | エレベータ
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001C | ug:Stairs | 階段
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001D | ug:Escalator | エスカレータ
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001E | ug:Passage | 廊下
0-FFFD-E-0000000000000000000008-001F | ug:Slope | スロープ

## Slide 94: 論理ucode （場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0020 | ug:UpDownRank | 段差
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0021 | ug:Travolator | 動く歩道
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0022 | ug:Railway | 鉄道
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0023 | ug:BusRoute | バス(バス運行路)
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0024 | ug:SeaRoute | 船(船舶航路)
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0025 | ug:Airline | 航空機(空路)
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0026 | ug:TaxiRoute | タクシー
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0027 | ug:Sidewalk | 歩道
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0028 | ug:Manway | 歩行者専用道路
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0029 | ug:NoSidewalkRoad | 歩道無し道路
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002A | ug:ZebraZone | 歩道横断部
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002B | ug:Footbridge | 歩道橋
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002C | ug:Underpass | 地下道
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002D | ug:RailroadCrossing | 踏み切り
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002E | ug:Wicket | 改札口
0-FFFD-E-0000000000000000000008-002F | ug:GettingOnPosition | 乗車位置

## Slide 95: 論理ucode （場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0030 | ug:BusStop | バス停
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0031 | ug:TaxiStand | タクシー乗り場
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0032 | ug:Gateway | 出入り口
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0033 | ug:HostSite | 設置物の位置
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0034 | ug:Platform | プラットホーム
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0035 | ug:Node | 空間ネットワークのノード
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0036 | ug:Link | 空間ネットワークのリンク
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0037 | ug:Entrance | 一方通行の入り口
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0038 | ug:Exit | 一方通行の出口
0-FFFD-E-0000000000000000000008-0039 | ug:Upstairs | リンクの昇り方向
0-FFFD-E-0000000000000000000008-003A | ug:Downstairs | リンクの下り方向

## Slide 96: 論理ucode（場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0001 | spac:Accessibility | 地物の持つ空間アクセシビリティのクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0002 | spac:MoverType | 利用者種別のクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0003 | spac:Walker | 歩行者
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0004 | spac:WheeledLuggage | タイヤ付き手荷物
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0005 | spac:Aged | 高齢者
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0006 | spac:VisuallyHandicapped | 視覚障害者
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0007 | spac:WheelChair | 車椅子
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0008 | spac:GuideDog | 盲導犬
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0009 |  | 歩行補助車（シルバーカー）
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000A | spac:Perambulator | ベビーカー
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000B |  | 電動三輪車・電動カート
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000C | spac:Assistant | 空間アクセシビリティを向上させる物のクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000D |  | 連続誘導ブロック
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000E |  | 断続誘導ブロック
0-FFFD-E-0000000000000000000009-000F |  | 車椅子対応施設

## Slide 97: 論理ucode（場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0010 |  | 視覚障害者対応施設
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0011 |  | 車椅子対応電話機
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0012 |  | 青信号延長機能
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0013 |  | 歩行者用信号機
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0014 |  | 屋根（雨よけ）
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0015 |  | 車椅子対応FAX
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0016 |  | 誘導チャイム
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0017 |  | 施設専属の介助者
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0018 | spac:Barrier | 空間アクセシビリティを低下させる物（障害物）のクラス
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0019 | spac:Bump | 段差
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001A | spac:SmallBump | 小段差
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001B | spac:MiddleBump | 中段差
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001C | spac:LargeBump | 大段差
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001D | spac:Motorway | 車道
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001E | spac:Gutter | 側溝
0-FFFD-E-0000000000000000000009-001F | spac:RailwayTrack | 軌道

## Slide 98: 論理ucode（場所に関するクラス・インスタンス）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0020 | spac:Slope | スロープ
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0021 |  | 進行方向スロープ
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0022 |  | 横方向スロープ
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0023 | spac:MeshedGutter | メッシュ状側溝蓋
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0024 | spac:Wall | 壁
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0025 | spac:Pole | 電柱
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0026 | spac:BumpingPost | 車止め
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0027 | spac:OnStreetParking | 路上駐車自動車
0-FFFD-E-0000000000000000000009-0028 | spac:OnStreetBicycleParking | 路上駐車自転車

## Slide 99: 論理ucode（場所の関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8001 | ug:place | そのエンティティの地理的な場所に関する情報を記述するための関係
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8002 | ug:iso6709 | 拡張ISO6709記法によって表現された緯度・経度値
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8003 | ug:address | 住居表示に基づく住所
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8004 | ug:floor | 階数．地下1階は-1，半地下は-0.5，地上1階は1，中2階は1.5など．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8005 | ug:title | その場所が持つ固有名称，施設の固有名詞など．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8006 | ug:radius | 誤差円（球）の半径を[m]単位で記述したもの．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8007 | ug:linkTo | 接続するノードエンティティ
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8008 | ug:sameAs | ug:Linkタイプのエンティティをug:linkToリレーションを具体化したエンティティに関連付ける
0-FFFD-E-0000000000000000000008-8009 | ug:length | リンクの長さ．値の単位は[m]を推奨する．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-800A | ug:direction | リンクの方向．値は北を0として右回りの[deg]を推奨．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-800B | ug:hasPart | 地物は，目的語の地物を部分として持つ．
0-FFFD-E-0000000000000000000008-800C | ug:isPartOf | 地物は，目的語の地物の一部である．

## Slide 100: 論理ucode（場所の関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8001 | spac:hasAccessibility | 地物の持つ空間アクセシビリティ
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8002 | spac:user | 対象とする利用者種別
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8003 | spac:hasAssistant | 地物が空間アクセシビリティを向上させるためのものを持っている
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8004 | spac:hasBarrier | 地物が空間アクセシビリティを阻害させるためのもの（バリア）を持っている
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8005 | spac:hasBoundaryBarrier | 地物の境界にバリアがある
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8007 | spac:hasLeftSideBarrier | リンクの左側にバリアがある
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8007 | spac:hasRightSideBarrier | リンクの右側にバリアがある
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8008 | spac:width | 通路の幅員
0-FFFD-E-0000000000000000000009-8009 | spac:leftWidth | 通路中央からの左側幅員
0-FFFD-E-0000000000000000000009-800A | spac:rightWidth | 通路中央からの右側幅員

## Slide 101: 論理ucode（その他の関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000005-8001 | ccpp:default | 端末プロファイルのデフォルト値
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8001 | ccpp-client:deviceIdentifier | クライアントデバイスの型式を示すURI
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8002 | ccpp-client:type | 端末が受信可能なMIME コンテンツタイプ文字列（複数の場合はBag で列挙する）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8003 | ccpp-client:schema | 端末が受信可能なコンテンツのスキーマまたはDTD のURI（type と同様の目的を持つ．複数の場合はBag で列挙する．）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8004 | ccpp-client:charWidth | 文字タイプのコンテンツを表示するときに利用できる表示エリアのサイズ（桁数）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8005 | ccpp-client:charHeight | 同上（行数）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8006 | ccpp-client:charset | 表示可能な文字セット（RFC2278 に準拠したCharset 文字列）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8007 | ccpp-client:pix-x | グラフィックスタイプのコンテンツを表示するときに利用できる表示エリアのサイズ（横幅 pixel 数）

## Slide 102: 論理ucode（その他の関係）
ucode | alias | 意味
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8008 | ccpp-client:pix-y | 同上（縦幅 pixel 数）
0-FFFD-E-0000000000000000000006-8009 | ccpp-client:color | 表示可能色（RFC2278 に準拠した色文字列 "binary", "grey", "limited", "mapped", "full"のどれか）
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8001 | foaf:mbox | IDとして機能するメールボックス。他人と共有しないもの。URI 形式（mailto:sample@example.orgなど）
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8002 | foaf:firstName | 姓名の名
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8003 | foaf:surname | 姓名の姓
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8004 | foaf:nick | ニックネーム
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8005 | foaf:title | 敬称(Mr, Mrs, Ms, Dr. など)
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8006 | foaf:gender | 性別(male, female...など)
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8007 | foaf:phone | 電話番号のURI表現。tel:+81-3-5437-2270など
0-FFFD-E-0000000000000000000007-8008 | foaf:birthday | 誕生日（月日のみをmm-ddの形式で記述して良い）

## Slide 103: 2. 業務システムへの uIDアーキテクチャ導入

## Slide 104: ucodeを入手するには？
トロンフォーラム会員である場合
  ucodeの割り当てを受ける
  ucodeが格納されているタグを、タグベンダから購入する
  ucodeプロバイダから、ucodeやそれに付随するサービスを購入する
トロンフォーラム会員でない場合
  ucodeプロバイダから、ucodeやそれに付随するサービスを購入する

## Slide 105: ucodeの入手法
ucodeの割当を受ける
  トロンフォーラムの幹事会員、A会員、i会員、e会員、学術会員となり、トロンフォーラムにucodeの割当を申請する。
  通常、48ビット（約281兆個）のサブ空間（Second Level Domain）の割当を受けられる。
    必要に応じて、より大きい／より小さいサブ空間の割当も可能
ucodeが格納されているタグを、タグベンダから購入する
  購入時にあらかじめ、タグベンダより、タグに格納されているucodeの番号領域を問い合わせておく。
  格納されているucodeの領域に対する「領域指定付きucode割当申請」を、トロンフォーラムに行う。
ucodeプロバイダから、ucodeやそれに付随するサービスを購入する
  ucodeプロバイダとして認定されている会社から、ucode空間の一部を購入することができる。
  その際、ucodeを格納したタグを直接購入したり、購入したucodeに関するucode解決サービスやアプリケーション情報サービスの設置サービスを行っている場合もある。

## Slide 106: ucodeプロバイダ
ユーシーテクノロジ株式会社
株式会社パスコ
一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
株式会社日立製作所

## Slide 107: ucode運用管理の基礎

## Slide 108: 用語の定義
ucode解決
  ucodeをキーとして「そのucodeに関する情報」を取り出す処理
    例: 食品を識別するucodeから、その食品に関する情報が掲載されているインターネット上のURLを取り出す処理
ucode解決サーバ
  ucode解決サービスを提供するサーバ
ucode解決エントリ
  ucodeと「そのucodeに関する情報」の組

## Slide 109: ucodeのライフサイクル
1. 未使用状態
(Unused)
2. 予約状態
(Reserved)
4. 割当状態
(Allocated)
5. 再割当状態
(Sub-Allocated)
6. 発行状態
(Issued)
7. 破棄状態
(Destructed)
予約
割当
TLD割当
発行
再割当
発行
破棄
3. TLD割当状態
(TLD-Allocated)
割当
Notes: 未使用（Unused） まだ何にも利用されていない状態
予約（Reserved） ユビキタスIDセンターが、将来の特定利用のために確保した状態
TLD割当（TLD-Allocated） ユビキタスIDセンターがTLD管理組織に対して割当の権限を付与した状態
割当（Allocated） TLD管理組織が利用者に対して発行の権限を付与した状態
再割当（Sub-Allocated） 利用者が、割当を受けたucodeの一部を他の利用者に再び割り当てた状態
発行（Issued） 利用者によって利用可能にされたucodeの状態 以下の2つの手続きが完了した状態
  ucodeを格納したucodeタグを生成し、モノや場所にくくりつけて、しかるべき人からアクセスできるような状態にする
  ucode解決エントリ（ucodeとそれに紐づけられた情報の参照先の組）を登録する
破棄（Destructed） ucodeが利用できない状態

## Slide 110: ucode空間を分割する仕組み
rootは2128個を管理
version
root
TLD
管理組織
#1
TLD
管理組織
#2
TLD
管理組織
#m
TLDc
cc
SLDc
ic
version
TLDc
cc
SLDc
ic
管理組織が自由に管理できる領域
固定された領域
…
SLD
管理組織
#1
SLD
管理組織
#2
SLD
管理組織
#n
version
TLDc
cc
SLDc
ic
…
TLD管理組織は2108個を管理
SLD管理組織は
216, 232, …, 296個を管理
0
m
m
0
n
上位20ビットは固定
上位ビットは固定
Notes: ucodeはroot→TLD管理組織→SLD管理組織の順に割り当てられます。
下位の組織ほど、自由に管理できる領域が狭くなります。
日本国内では、トロンフォーラムがTLD管理組織となり、会員組織がSLD管理組織となってucodeの割当手続きを実施しています。

## Slide 111: 割当・再割当・発行手続きによる ucode空間分割
uIDcenter root
TLD
管理組織
#1
TLD
管理組織
#2
SLD
管理組織
#1
TLD
管理組織
#3
…
…
組織や個人#1
組織や個人#2
…
組織や個人#n
link  URL
link  URL
再割当
発行
SLD
管理組織
#2
SLD
管理組織
#n
TLD
管理組織
#n
割当
2128
2108
…
uID Center root
TLD管理組織
(uID Center/Local Branch)
SLD管理組織
組織や個人の
管理領域
TLD割当
Notes: TLD割当、割当、再割当、発行の各手続きによって、ucodeの空間が分割されていく様を示した図です。

## Slide 112: ucode管理に関与するプレイヤ
ユビキタスIDセンター
  ucode全体を管理・運営する非営利団体
利用者
  ucodeタグを取得またはucodeの割当を受けて、ucodeの発行を行う企業または団体
ucodeプロバイダ
  再割当業務を行う利用者
エンドユーザ
  発行されたucodeを使って情報サービスを提供する、またはその情報サービスを享受する人または団体
ucodeタグベンダ
  ucodeタグを製造、販売している企業または団体

## Slide 113: ucode管理に関与するプレイヤ
ucode タグベンダ
利用者 （A, e, 学術会員）
利用者 （非会員）
ucodeプロバイダ
（A会員）
利用者 （小規模・個人）
エンドユーザ
エンドユーザ
エンドユーザ
エンドユーザ
ucodeタグ認定
予約
割当(通常・領域指定）
ucodeタグ提供
発行
発行
発行
再割当
ucodeの利活用
ucodeの利活用

## Slide 114: ucode利用手続き (1) 割当

## Slide 115: 2種類のタグ
ユーザメモリ格納方式
  利用者が書き込み可能なメモリ領域をucodeタグが備えており、そこに任意のucodeを格納する
タグ固有ID方式
  工場出荷時にucodeタグに付与される、ucodeとは別の体系で管理されているユニークIDをucodeに読み替える
ucode
利用者がメモリに書き込む
タグのメモリ
ucode
ucode
ユニークなIDをucodeとして読み替える
ID
ID

## Slide 116: 割当手続き
割当手続きとは
  ユビキタスIDセンターが、ある空間のucodeに対する発行権限を利用者に付与する手続き
利用するucodeタグの性質により、手続きが2通りある
  通常のucode割当
    ユーザメモリ格納方式のucodeタグを利用する場合
      バーコードやQRコード（ucodeQR)に印字して利用する
      RFIDのユーザ書き換え可能なメモリ領域に格納する
  領域指定付きucode割当
    タグ固有ID利用方式のucodeタグを利用する場合
      ROM型のRFIDをucodeタグとして利用する場合など

## Slide 117: 割当の手順(通常割当）
利用者
2. ユビキタスIDセンターによる審査
幹事会
1.「ucode割当申請書」（通常）提出
3.「ucode割当通知書」返送
事務局

## Slide 118: 割当の手順(領域指定割当）
ucodeタグベンダ
利用者
事務局
7.ユビキタスIDセンター
による審査
幹事会
6.「ucode割当申請書」
（領域指定）提出
8.「ucode割当通知書」
返送
1.ucodeタグ発注
2.ucode
仮割当実施
3.ucode仮割当届出
5.ucodeタグ納品
ucode仮割当書
4.確認通知

## Slide 119: ucode利用手続き (2) 発行

## Slide 120: 発行手続き
発行手続きとは
  利用者が行う以下の2つの手続き
    タグにucodeを格納してモノや場所に貼り付ける
    ucode解決エントリを登録する
発行手続きが完了すると、ucodeと紐づけられた情報は、ucode解決サービスにより得られる

## Slide 121: 発行手続きによるucode解決エントリの設定
割当（通常）
未使用
ucode部
アドレス部
利用者Xのucode解決エントリ
ic
0123
ver 0
TLDc
0001
cc
e
SLDc
000…001
ユビキタスID センターの ucode解決サーバ
(1) ucode:_0-0001-e-0000000000000000000001-0123 のucode解決をしたい
(2) そのucodeは利用者Xの
ucode解決サーバが知っている
発行
http://www.example.org/
利用者Xの
ucode解決サーバ
(3) ucode:_0-0001-e-0000000000000000000001-0123 のucode解決をしたい
(4) そのucodeに関する情報は
http://www.example.org/にある

## Slide 122: ユビキタスID技術の 業務システム利用事例

## Slide 123: 東京ユビキタス計画銀座
今いる「場所」を把握し、場所にくくりつけられた情報を入手
  緯度・経度・標高という「座標」ではなく、人間に有用な論理的な「場所」を確認できるインフラを整備
  都市（GPSが使えない環境）において歩行者レベルの精度を達成
目的地へのルート案内や目的地に関する情報
  歩行者ナビゲーション
    「状況」に応じたナビゲーション
    ユニバーサルデザイン（対、障害者、高齢者、外国人）
緊急時などの注意喚起
  災害時における緊急情報ツールに

## Slide 124: 東京ユビキタス計画銀座：測位用インフラ
電波マーカー
赤外線マーカー
パッシブタグ、ucodeQR

## Slide 125: 東京ユビキタス計画銀座：情報サービス
車椅子トイレへのナビ
歩行者ナビゲーション
店舗情報の提供

## Slide 126: 銀座ガイドシステム（東京都）

## Slide 127: 都庁ユビキタスガイド／東京都
概要
  2009 年4 月1 日より通年開始
    東京都庁第一本庁舎にある展望室でのガイドサービス
    都議会議事堂での議事堂ツアー
事業主体
  東京都

## Slide 128: ユビキタス・アートツアー／東京ミッドタウン
概要
  東京ミッドタウンのアート／建築デザインを巡るツアー
    対象アート／建築デザイン：29作品
    7コース（端末から選択可能）
    ユビキタス・コミュニケータを貸し出し、その端末の案内に従って巡るツアー
    映像、音声、テキストなどのコンテンツでアートを紹介
料金
  1,000円（貸出料500円、保証金500円）
対応言語
  5ヶ国語（日本語、英語、フランス語、中国語、韓国語）
事業主体
  三井不動産株式会社

## Slide 129: 読谷ユビキタスガイド／沖縄県読谷村
概要
  村内の滞在性や回遊性を向上する観光振興が目的
  コミュニティバスのバス停や観光施設等の近くで、無線マーカより発信されるucode で場所を特定し、その場所に応じた観光情報が自動に提供される
事業主体
  沖縄県読谷村

## Slide 130: 津和野町ユビキタス観光ガイド「ユビナビ」
概要
  町内の主要観光コース付近の屋外30箇所と美術館などの施設内14 箇所の計44 箇所に、電波や赤外線を発するマーカを取り付け、場所を示すucodeを発信する仕組みを整備
  ユビキタス・コミュニケータを持った観光客が名所の近くにさしかかると、マーカの信号を受けて端末に自動的にそれぞれの場所に由来する情報が提供
事業主体
  島根県津和野町

## Slide 131: 住宅履歴管理「いえかるて」
概要
  住宅の長期にわたる設備更新、修繕・リフォーム、売買などの局面で、その住宅の過去の諸情報（住宅履歴情報）を記録・活用する
  個々の住宅を唯一識別すると共に個人情報やプライバシを保護する目的で「共通ID」と呼ばれる個体識別番号（ucode）の配布
  135 万戸分のucodeを発行済
事業主体
  一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会

## Slide 132: 住宅備品のトレーサビリティ／ベターリビング
概要
  メーカーが認定部品を販売する際、住宅部品ひとつひとつにucodeタグ（電子タグ）付きの証紙が貼られて出荷。
  各認定部品の個品がどの家屋に設置されたかの管理を少ない手間で実施可能
    既に、トラブル時の回収を効率化する実績
  設置業者は、RFID上のucodeと設置・保全・廃棄等の作業情報を自動的に紐付けし、ベターリビングが運営するサーバに送信・登録し、トレーサビリティ情報を管理。
事業主体
  一般財団法人ベターリビング

## Slide 133: 上野まちナビ／東京都上野動物園
概要
  公園・動物園の300箇所を越える主要な地点にucodeタグや無線マーカ、赤外線マーカを設置
  ユビキタスコミュニケーターを使って外国人を含めた来訪者に道案内や名所・動物園に関する情報を提供
  平成18年度の実験を踏まえ、平成１９年度より実用化
事業主体
  東京都

## Slide 134: 浜離宮恩賜公園「ユビキタス庭園ガイドシステム」
概要
  園内に説明用の看板を立てる代わりに、ユビキタス・コミュニケータを用いて庭園の観光ガイドサービスを実施
  庭園内にucode無線マーカを設置し、ユビキタス・コミュニケータでそのucode を取得することにより、場所に関する現在から過去に渡る数々の情報を来園者に提供
事業主体
  東京都

## Slide 135: デジタルサイネージシステム「Let’s サイネージ」
概要
  最先端のユビキタス技術を活用した顧客・来街者向けのパイロットサービス
  利用者とのインタラクションや、場所、時間、利用者などの状況に応じたきめ細かな情報提供
事業主体
  三井不動産株式会社
  YRP-UNL

## Slide 136: ミヤ観光おもてなしガイド／宇都宮市
概要
  店舗で配布される「ユクポン」というカードに印刷されたucodeQR を携帯電話で読み取ると、「今だけ」「ここだけ」「あなただけ」の宇都宮情報が配信される
  情報の発信と利用の記録を収集し、利用者の行動分析を実施
事業主体
  宇都宮市

## Slide 137: ふるさとユビキタス
概要
  自治体や観光協会など、地域が保有していた情報（コンテンツ）を一元管理し、自然、文学、歴史、文化、祭りなどの共通テーマで複数自治体が連携し、情報発信するための「ふるさとユビキタス共通プラットフォーム」を運用
  約190の自治体が23の協議会を構成し、本プラットフォーム上で情報発信
事業主体
  ふるさと財団

## Slide 138: MR（Mixed Reality） 技術を活用した インフォスコープ（InfoScope）
概要
  現実の風景に重ね合わせて観光地の周辺情報を提供することで、滞在時間延長や来街者・観光客数増加等による地域活性化を図ることを目的とした情報提供サービス「インフォスコープ」を、横須賀市で運用
事業主体
  横須賀市
  YRP-UNL

## Slide 139: 高津大山街道における ユビキタス情報発信システムの常設化
概要
  ucodeQR 付きパネルを街に設置し、地域住民と連携して、参加型ユビキタスコンテンツの構築、管理システムの検討、およびユビキタス情報発信システムの常設化に向けた取り組みを実施
事業主体
  大山街道アクションフォーラム
  川崎市高津区

## Slide 140: アパレル国際物流／青山商事
概要
  中国で生産されたスーツ個品にRFIDのucodeタグを装着。
  流通管理、販売支援、顧客に対するスーツに関する情報提供サービスを実施。
事業主体
  青山商事
  YRP-UNL

## Slide 141: 光るタグ／東邦薬品
概要
  アクティブタグを活用した物流業務用フラッシングICタグとICタグ管理基地局、タグID情報管理サーバを含めた、ピッキング業務支援システム「光るタグ」。
  関東圏の主幹となる新物流センター「TBC東京」（2006年11月オープン）に導入し、本格運用を開始。
事業主体
  東邦薬品株式会社
  YRP-UNL

## Slide 142: アイ・ガーデンユビキタスガイド／伊勢丹新宿店
概要
  ユビキタスコミュニケーターを使って、伊勢丹新宿店屋上の植物園「アイ・ガーデン」内の11か所に設置されたucodeタグプレートから、読み取った情報を基に、画面と音声で草花の説明やクイズ、ヒートアイランド対策効果などの環境学習クイズなどのコンテンツを提供。
事業主体
  株式会社三越伊勢丹

## Slide 143: 電脳コンクリート／住友大阪セメント
概要
  供試体（きょうしたい）トレーサビリティシステム
  大量の供試体の固体管理と試験の効率化・正確性の向上
  供試体とは
    練り混ぜ直後のコンクリートから取ったサンプル
    多数作り、28日後に圧縮力を加えて目標強度が得られているかどうかをテストする
    従来、固化後に表面に手書きで情報を書き込んできた
  コンクリート製品トレーサビリティシステム
    「品質」、「製造方法」、「生産年月日」など、各製品固有のデータを購入者も確認
    建築物のユーザの方々の品質に関する不安を解消し、知りたい情報をいつでも提供できる「建築物トレーサビリティシステム」へと発展予定
事業主体
  住友大阪セメント株式会社
  YRP-UNL

## Slide 144: ユニバーサルな誘導システム／東京大学
概要
  東京大学本郷キャンパス内に、視覚障害者用誘導システムを構築
  正門～安田講堂、小柴ホール、山上会議所、東大病院など、数ルートを設置
サービス
  誘導ブロックタグ／白杖リーダ／ユビキタスコミュニケーターによる、目的地までの誘導
  ユビキタスコミュニケーターから音声キャンパス案内（周辺建物情報等）
事業主体
  東京大学

## Slide 145: 食品トレーサビリティ
※9/14～9/15に食品トレーサビリティ講習会を開催予定

## Slide 146: 物流管理効率化新技術確立事業／農水省
概要
  電子タグ等、最新のユビキタス技術を活用して、食品物流を効率化する。
  電子タグを使った一括検品、置き場管理、センサータグを使った温度管理、などを実施。
事業主体
  農林水産省、財団法人食品流通構造改善促進機構、YRPUNL、東京都築地市場、東京都大田市場、他、農協・卸・中卸・小売店、各社 など

## Slide 147: ドコシル／列車のリアルタイム情報の利用
概要
  列車や駅をucodeで識別
  リアルタイムな運行情報や時刻表等の情報を提示
事業主体
  YRP-UNL など

## Slide 148: 東京メトロ オープンデータアプリコンテスト
概要
  東京メトロが創立10周年を記念し、2014年9月14日～11月17日の期間に実施
  東京メトロ全路線の運行状況や列車位置情報を公開、2ヶ月間で2,328件のユーザー登録と281件の作品応募あり
事業主体
  東京地下鉄株式会社

## Slide 149: 場所情報プラットフォーム技術 kokosil®（ココシル）

## Slide 150: ココシル®とは
「まち」の情報を発信するためのパッケージ
  まちの特色を活かした情報発信
  今いる場所の情報がすぐに分かる
  旬な情報を発信できる
  「まち」を盛り上げるサービスが充実
  多言語対応
ココシル®の技術的特徴
  ASP型＋SNS型の基盤システム
  ！ 単なる地図情報サービスではない
  空間情報サービスを実現するために必要な、高水準の機能を提供する
    測位機能、場所管理機能、コンテンツ管理機構、アクセス制御機能、足跡（ログ）機能、SNS連動機能、...

## Slide 151: ココシル® プラットフォーム

## Slide 152: 3. uIDアーキテクチャの 標準化

## Slide 153: 国土地理院場所コード

## Slide 154: インテリジェント基準点（国土地理院）
国土交通省 国土地理院は、測量の制度を活用した場所情報コード(ucode)の共通化や普及を目指す
基準点の管理及び測量作業の効率化のため、インテリジェント基準点として、平成23年度中に全国で約2万点のRFIDを設置

## Slide 155: 場所情報コード・インテリジェント基準点

## Slide 156: 国土地理院場所コード
連番: 0は論理場所コード（国土のメッシュのコマ1つ）
緯度・経度を0.1秒単位で識別（＝約3mメッシュ）
Version
(0x0)
Class C
TLDC (0x0001)
CC (0xB)
SLDC (40bits) (0x0000000003)
IC (64bits)
分類 (2bits)
00
緯度 (23bits)
≪0.1秒単位≫
経度 (24bits)
≪0.1秒単位≫
高さ (9bits)
≪階数：地下50階~地上200階まで≫
連番 (6bits)
≪0 ～ 63≫

## Slide 157: ITU Recommendation F.771, H.621, H.642
ITU-T勧告: F.771とH.621, H. 642

## Slide 158: F.771の概要
題目
  “Service description and requirements for multimedia information access triggered by tag-based identification”
  「タグによって起動される複合メディア型情報アクセスに関するサービス記述と要求要件」
概要
  RFID等のIDタグ情報の自動認識をきっかけとして提供されるネットワーク型の複合メディア情報サービスに関する要求要件事項に関するITU-T勧告
特徴
  ネットワーク型情報サービスがベース
  多様なアプリケーションに対応
  （例）u-Museum、u-広告、製品管理、食品・製品トレーサビリティ、場所情報システム、観光支援サービス、等

## Slide 159: F.771が必須としている勧告の例
[TAG-001]
  「いろいろなタイプのＩＤタグがつかえること」
[ID-002]
  「IDは物、場所、人等の実世界の要素のいずれにも割当て可能でなければならない」
[ID-003]
  「IDは会社、NPO、政府、個人等、いかなる組織でも発行可能でなければならない」
ucodeの理念が反映

## Slide 160: H.621の概要
題目
  “Architecture of a system for multimedia information access triggered by tag-based identification”
  「タグベースのIDによって起動される複合メディア型情報アクセスシステムのアーキテクチャ」
概要
  RFID等のIDタグ情報の自動認識をきっかけとして提供されるネットワーク型の複合メディア情報サービスを実現するシステムのアーキテクチャに関するITU-T勧告
特徴
  ネットワーク型情報サービスアーキテクチャがベース
  uIDアーキテクチャとの整合性も高い

## Slide 161: H.621 ArchitectureとuID Architectureの対応
Identifier
Multimedia Information Handling Function
ID Tag R/W
ID Terminal
Multimedia Information Manager
ID Resolver
Service Broker
ID Resolution Function
Narrow Area
Communication
Wide Area Public Communication
ID Tag Communication Protocol
Multimedia Information Discovery Function
ID Resolution Protocol
Multimedia Information Delivery Protocol
Service Broker Protocol
Multimedia Information Delivering Function
Service Broker
ID Tag
Service Broker Protocol
ucodeタグ
Ubiquitous Communicator
ucode 解決サーバ
ucode
情報サーバ
Ubiquitous ID Architecture = H.621 Architecture

## Slide 162: ITU-T Rec. H. 642が成立
H.642.1 (H.IDscheme)
  Multimedia information access triggered by tag-based identification- Part 1: Identification scheme
  タグによる識別に基づくマルチメディア情報のアクセスに利用するID体系
  ucodeを全面的に取り入れたID体系
H.642.2 (H.ID-RA)
  Multimedia information access triggered by tag-based identification- Part 2: Registration procedures for identifier
  H.642.1で定義されるID体系の登録/管理を行うRAの果たすべき義務と要件を定義

## Slide 163: RFC 6588

## Slide 164: IETFにおける国際標準化
RFC 6588 “A URN Namespace for ucode”
  urn:ucode:_0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF という標記形式が国際標準化された
URIを用いる場面でucodeが利用可能
  NFC (Near Field Communication) カードのNDEF形式
  RDF (Resource Description Format)におけるID形式
IANAにおける割当（3/14の状況）

## Slide 165: More Information
ユビキタス IDセンター
  http://www.uidcenter.org/
  uid-office@uidcenter.org
トロンフォーラム
  http://www.tron.org/
  office@tron.org

## Slide 166
uID講習会用テキスト「講座1 uID基礎セミナー」
著者 TRON Forum
本テキストは、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
Copyright ©2016 TRON Forum
【ご注意およびお願い】
1.本テキストの中で第三者が著作権等の権利を有している箇所については、利用者の方が当該第三者から利用許諾を得てください。
2.本テキストの内容については、その正確性、網羅性、特定目的への適合性等、一切の保証をしないほか、本テキストを利用したことにより損害が生じても著者は責任を負いません。
3.本テキストをご利用いただく際、可能であれば office@tron.org までご利用者のお名前、ご所属、ご連絡先メールアドレスをご連絡いただければ幸いです。